# Україна

СРІБНЯНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

| 22 березня | 2019 року | смт Срібне № | 45 |
| --- | --- | --- | --- |

Про затвердження інструкцій

з пожежної безпеки

Відповідно до статті 42 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 5 березня 2015 р. за № 252/26697, з  метою забезпечення єдиного системного та комплексного підходу в Срібнянській селищній раді до питань з пожежної безпеки, зобов'язую:

1.Затвердити:

1.1.Інструкцію про загальні заходи пожежної безпеки на території селищної ради, що додається.

1.2. Інструкцію про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях, що додається.

1.3. Інструкцію з пожежної безпеки при експлуатації електроустановок, що додається.

1.4. Загальнооб’єктову  інструкцію про заходи пожежної безпеки, що додається.

# 1.5. Вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих та будівельно-монтажних робіт, що додається.

2. Відповідальним особам з пожежної безпеки в селищній раді проводити інструктаж з пожежної безпеки із працівниками селищної ради.

# 3. Працівникам селищної ради неухильно дотримуватись вимог зазначених інструкцій.

Секретар ради							І. МАРТИНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Срібнянської селищної ради

від 22 березня 2019р. №45

Інструкція

про загальні заходи пожежної безпеки на території селищної ради

- Ця Інструкція визначає основні протипожежні вимоги, обов'язкові для виконання і дотримання працівниками Срібнянської селищноїради.

- Всі працівники при прийнятті на роботу повинні пройти  вступний та первинний інструктаж з питань пожежної безпеки.

- Кожен працюючий повинен чітко знати місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння, найближчих телефонів або пожежних  оповіщувачів та мати практичні навики  їх  дії при пожежі.

- Забороняється використовувати не за призначенням та загромаджувати первинні засоби пожежогасіння та протипожежне обладнання на території та інших приміщеннях селищної ради.

- Всі шляхи та проїзди до гідрантів, будівель, споруд,  повинні  бути вільні від сторонніх  предметів.

- Пожежні драбини та сходи повинні бути  технічно справними та вільними від сторонніх предметів.

- В зимовий час пожежні проїзди та шляхи доступу до будівель та пожежних сходів шляхи доступу до водопостачання та гідрантів повинні бути очищені від снігу та льоду. Будь-які роботи, пов'язані з порушенням покрову доріг,шляхів доступу до водопостачання, будівель, гідрантів  можливо виконувати при умові погодження із відповідальним з охорони праці  в селищній раді.

- Територія селищної ради прилегла до будівель та споруд повинна  утримуватися в постійній чистоті і порядку.

- Виробничі та інші відходи (сміття) повинні щоденно прибиратися з території в  спеціально зазначені місця, або території.

- Забороняється зберігання  різноманітних матеріалів біля стін будівель, споруд, котрі мають вікна  та двері, а також в  протипожежних зонах між будівлями та спорудами.

- Можливість тимчасового зберігання матеріалів та ін. на вказаних вище місцях у кожному конкретному випадку необхідно погоджувати з головою селищної ради , або його заступником.

- Забороняється куріння та застосування відкритого вогню на території селищної ради,  будівлях та спорудах селищної ради.

Курити дозволяється тільки у спеціально обладнаних  для куріння місцях.

- Забороняється застосування  паяльних ламп та відкритого вогню для відігрівання трубопроводів водопроводу та системи опалення і інше.

- Забороняється встановлення та експлуатація  тимчасових печей, жаровень електронагрівальних приборів.

- Всі наявні виробничі вентиляційні установки регулярно (згідно графіка) очищати від пилу і інших забруднень.

- Не допускати механічних пошкоджень електропроводів та кабелю самовільних включень до електромережі споживачів а також не застосовувати некаліброваних плавких вставок в електрозапобіжниках.

- Забороняється зберігання та сушіння горючих матеріалів, спецодягу, спецвзуття, на батареях та трубах центрального  місцевого опалення.

- Виконувати встановлений  протипожежний режим та порядок в кабінетах, у відділах та інших приміщеннях, а також на території селищної ради.

- У всіх випадках виявлення загорання або пожежі необхідно терміново повідомити: по тел. 101, адміністрації  селищної ради, та прийняти всі  належні і можливі заходи для тушіння пожежі наявними засобами.

- Дана інструкція обов’язкова для всіх працівниківСрібнянської селищної ради, а також осіб, які знаходяться на території Срібнянської селищноїради.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету 							І.ГЛЮЗО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Срібнянської селищної ради

від 22 березня 2019р. №45

Інструкція

про заходи пожежної безпеки у службових приміщеннях

Срібнянської селищної ради

- Галузь  застосування

Ця інструкція поширюється і розміщується в службових приміщеннях Срібнянської селищної ради і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях.

Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками та відвідувачами, які знаходяться у службових приміщеннях, а також обслуговуючим персоналом.

- Вимоги пожежної безпеки

Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (шириною не менше 1м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.

У міру накопичення та після закінчення роботи горючі відходи слід прибирати у спеціально відведені сміттєзбірники.

Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати  на відстані  не менше 1м від електрощитів, електророзборок і електрокабелів; 0,5 від  електросвітильників; 0,6 м від оповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 від приладів центрального  водяного опалення.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усім працівникам вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння, знати місце їх знаходження. Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

У службових приміщеннях не допускається :

- влаштовувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

- захаращувати підступи до засобів пожежогасіння ;

- курити, використовувати легкозаймисті рідини;

- проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без  спеціального дозволу;

- вмикати електронагрівальні прилади (чайники, кип’ятильники тощо) без негорючих підставок та в місцях, де їх використання не передбачено (або заборонено) керівником .

Відповідальний за протипожежний стан службових приміщень після закінчення роботи зобов’язаний :

- оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі ;

- вимкнути освітлення електроживлення приладів та обладнання (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

- Обов’язки та дії працівників у разі пожежі

У випадку пожежі терміново повідомляти пожежну охорону по телефону 101, вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище.

Організувати евакуацію людей та матеріальних  цінностей.

Повідомити про виникнення пожежі адміністрацію та чергового (за його наявності).

Вимкнути у разі необхідності струмоприймачі.

Розпочати  гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

Організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм консультаційну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету								І.ГЛЮЗО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Срібнянської селищної ради

від 22 березня 2019р. №45

Інструкція

з пожежної безпеки при експлуатації електроустановок

Срібнянської селищної ради

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Усе електрообладнання пожежовибухонебезпечних приміщень і зовнішніх установок по своєму типу і використанню повинно відповідати класу пожежовибухонебезпечності приміщення, або зовнішньої установки і виконується відповідно до вимог "Правил улаштування електроустановок" (ПУЕ) та "Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів" (ПТЕ), "Правил безпеки при експлуатації електроустановок споживачів" (ПБЕЕС), ППБУ розділ 5.1 та ППБ при експлуатації МНС України.

1.2. З метою забезпечення безпечної експлуатації електрообладнання в пожежовибухонебезпечних приміщеннях в її зовнішніх установкахСрібнянської селищної ради, необхідно регулярно проводити огляди, профілактичні випробування і ремонти.

1.3. На закордонне вибухонебезпечне електрообладнання, що поставляється не в комплекті з технологічною установкою повинен бути висновок випробувальної організації про допущення його до встановлення у вибухонебезпечній зоні.

1.4. Курити дозволяється тільки в спеціально відведених місцях.

2.ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБІТ

2.1. Будівлі, споруди та відкриті виробничі установки повинні бути забезпечені блискавкозахистом у відповідності з РД 34.21.122-87.

2.2. Вибухонебезпечне технологічне обладнання і трубопроводи повинні бути захищені від статичної електрики.

2.3. Усі роботи, що зв'язані з застосуванням відкритого вогню, на території  Срібнянської селищної ради, повинні проводитися з дозволу керівництва.

2.4. В сирих приміщеннях, особливо запилених і з вибухонебезпечним середовищем, застосовувати лампи денного світла для освітлення дозволяється тільки по  спеціальній конструкції.

3.ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

3.1. При проведенні робіт на ділянці, де можливо накопичення вибухонебезпечних газів і парів нафти, застосовувати інструмент, що утворює іскри забороняється.

3.2. Слідкувати, щоб усі металеві, конструкції, спорудження, електроагрегати, установки були надійно заземлені.

3.3. Заміна електроламп в приміщеннях і на ділянках, де можливо накопичення вибухонебезпечних газів і парів нафти, повинна проводитися тільки після зняття напруги і провітрювання приміщення і виконуватись особами, на яких покладено обслуговування світильників.

3.4. Забороняється ставити електролампи, які не відповідають по своїй потужності даному типу світильників.

3.5. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані. Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок і запобіжників забороняється.

3.6. При спрацьовуванні вимикачів, забезпечених захистом, черговим електриком забороняється їх повторне включення до повногоз’ясування причин спрацювання.

3.7. Забороняється використовувати трубопроводи для улаштування заземлення.

3.8. Електромашиністам забороняється залишати без догляду працюючі агрегати.

3.9. При виявленні в електроагрегаті стороннього шуму, несправності або перегріву, електродвигун (агрегат) негайно зупинити. Прийняти міри до його ремонту.

3.10. При проведенні чергових перевірок стану електрообладнання електромережі,  виявлені несправності (оголені місця, збиті вимикачі, розетки та інші) негайно усунути.

3.11. У всіх  приміщеннях Срібнянської селищної ради не дозволяється захаращувати проходи, зберігати ЛЗР, ГР, розкидати промаслене дрантя.

3.12. Забороняється використання первинних засобів пожежогасіння і інвентарю на господарські потреби.

4.ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ.

4.1. Після закінчення робіт прибрати інструмент сміття, відходи та інше.

4.2.  Сміття і промаслені обтиральні матеріали, прибирають в спеціальний металевий ящик з кришкою, яка щільно закривається.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ.

5.1. В випадку короткого замикання або пожежі необхідно знеструмити дане приміщення від напруги .

5.2. В випадку пожежі обслуговуючий персонал негайно зобов'язаний повідомити пожежну охорону по телефону 101 і прийняти міри по гасінню пожежі наявними первинними засобами пожежогасіння.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

6.1. Відповідальність за дотримування пожежної безпеки при експлуатації електроустановок покладається на обслуговуючий персонал (енергетиків, майстрів,  електромонтерів).

6.2. За порушення правил охорони праці і вимог дійсної інструкції виконавці робіт несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством і правилами  внутрішнього трудового розпорядку.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету								І.ГЛЮЗО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Срібнянської селищної ради

від 22 березня 2019р. №45

Загальнооб’єктова інструкція про заходи пожежної безпеки

Срібнянської селищної ради

- Галузь застосування

Дана інструкція поширюється на будівлі та споруди Срібнянської селищної ради і встановлює основні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них.

Інструкція є обов’язковою для вивчення та виконання всіма працівниками Срібнянської селищної радита відвідувачами.

2. Вимоги пожежної безпеки

2.1. Вимоги пожежної безпеки до утримання території

До всіх будівель і споруд Срібнянської селищної радимає бути забезпечений вільний доступ. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. Їх не дозволяється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, стоянок транспорту. Все сміття та відходи необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця. Проїзди і проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути завжди вільними, утримуватись справними і перебувати в задовільному стані у будь-яку пору року.

Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.

2.2. Вимоги пожежної безпеки до утримання будівель та споруд.

Усі будівлі, споруди Срібнянської селищної ради,повинні своєчасно очищатися від горючого сміття, відходів виробництва і постійно утримуватись в чистоті.

Розміщення у приміщеннях меблів та обладнання слід здійснювати таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення. Навпроти дверного отвору має залишатися прохід шириною, яка дорівнює ширині дверей, але не менше 1 м.

За наявності у приміщенні лише одного евакуаційного виходу дозволяється розміщувати в ньому не більше 50 осіб.

Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, сходові марші тощо) і виходи повинні постійно утримуватися вільними, нічим не захаращуватися.

Не допускається знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні, зберігати, у тому числі тимчасово, інвентар та різні матеріали у тамбурах виходів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій, зачиняти на замки та інші запори, що важко відчиняються зсередини, зовнішні евакуаційні двері у разі знаходження у приміщенні людей. У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, гратів, останні повинні розкриватися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих приміщеннях людей грати мають бути відчинені (зняті).

Встановлювати глухі (незнімні) грати дозволяється в кімнатах, приміщеннях, де це передбачено нормами і правилами, затвердженими в установленому порядку.

Під час організації і проведення заходів з масовим перебуванням людей слід дотримуватись таких вимог:

- при кількості людей понад 50 осіб використовувати приміщення, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, що відповідають вимогам будівельних норм, не мають на вікнах глухих грат і в будівлях з горючими перекриттями розташовані не вище другого поверху;

- забороняється влаштування комор чи інших допоміжних приміщень під сходовими маршами;

- особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов’язані ретельно оглянути приміщення і переконатись у повній готовності останніх у протипожежному відношенні, у т.ч. в забезпеченні потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справних засобів зв’язку, пожежної автоматики та сигналізації;

Пожежні крани, які є убудівлі, повинні бути укомплектовані пожежними рукавами і стволами одного з ними діаметра, а також важелем для полегшення відкривання вентиля, утримуватися справними і доступними для використання. Не рідше одного разу на шість місяців вони мають перевірятися на працездатність.

Пожежні рукави необхідно утримувати сухими, складеними у «гармошку» або подвійну скатку, приєднаними до крана та ствола.

Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбувати і вони повинні мати отвори для провітрювання.

На дверцятах пожежних шаф із зовнішнього боку необхідно після літерного індексу «ПК» вказати порядковий номер крана та номер телефону(101) виклику пожежної охорони.

Будинок та приміщення повинні бути забезпечені необхідною кількістю вогнегасників згідно з вимогами загальнодержавних ППБУ, їх слід установлювати в легкодоступних та помітних місцях (коридорах, біля входів або виходів з приміщень) таким чином, щоб вони  не заважали під час евакуації і була можливість прочитування маркувальних написів на корпусі.

Відстань від можливого осередку пожежі (найбільш віддаленого місця у приміщенні) до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20м, але кількість вогнегасників повинна бути не менше двох на поверх. Місця знаходження вогнегасників слід позначати вказівними знаками у відповідності до чинних державних стандартів.

Зарядження та перезарядження вогнегасників має виконуватись відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезарядженню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.

Усі працівники Срібнянської селищної радиповинні вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.

Горище, вентиляційні камери, електрощитові та інші технічні приміщення не повинні використовуватись не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів).

Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових слід утримувати зачиненими. На дверях цих приміщень повинно бути вказано місця зберігання ключів.

В разі перепланування приміщень, зміни їх функціонального призначення необхідно дотримуватись протипожежних вимог чинних нормативних документів будівельного та технологічного проектування.

Зберігання різних речовин та матеріалів має здійснюватися з урахуванням їх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання легкозаймистих та горючих рідин з іншими матеріалами (речовинами), не дозволяється.

Такі матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати в штабелі, залишаючи між ними проходи шириною не менше 1м. Відстань між стінами та штабелями повинна бути не менше 0,8м.

Зберігання матеріалів навалом та в притул до приладів і труб опалення не дозволяється.

У підвальних приміщеннях не дозволяється зберігати і використовувати легкозаймисті та горючі рідини (далі – ЛЗР та ГР) та інші речовини і матеріали, що мають підвищену вибухопожежонебезпечність.

Приміщення, де використовуються персональні комп’ютери, слід оснащувати переносними вогнегасниками.Персональні комп’ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.

2.3. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкритого вогню.

Розводити багаття, розігрівати бітуми та смоли в бітумоварках чи бочках, користуватися смолоскипами на території Срібнянської селищної радизабороняється.

Електрозварювальні та інші роботи, пов’язані з застосуванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового дозволу керівника або особи, яка виконує його обов’язки.

Дозвіл на проведення вогневих робіт повинен оформлюватися напередодні проведення цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані працівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника і талон про складання заліку з правил пожежної безпеки. Проведення вогневих робіт дозволяється тільки після виконання заходів щодо забезпечення пожежної безпеки при справному газоелектрозварювальному обладнанні. Виконання вогневих робіт повинно негайно припинятися на вимогу особи, відповідальної за безпечне проведення робіт, та органів державного пожежного нагляду.

2.4. Правила утримання технічних засобів протипожежного захисту

Будівлі та споруди повинні оснащуватися установками пожежної сигналізації (УПС) та автоматичними установками пожежогасіння (АУП) відповідно до вимог чинних нормативних документів.

Усі установки мають бути справними, утримуватися в працездатному стані і мати сертифікат відповідності.

Для утримання в працездатному стані УПС та АУП необхідно забезпечувати такі заходи:

- технічне обслуговування з метою збереження показників безвідмовної роботи на період терміну служби;

- матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення з метою безвідмовного виконання функціонального призначення в усіх режимах експлуатації, підтримання і своєчасне відновлення працездатності;

- опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого і чергового персоналу.

Організації, які здійснюють технічне обслуговування, монтаж та налагодження установок, повинні мати ліцензію на право виконання цих робіт.

Будинки і споруди повинні бути обладнані технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв’язку відповідно до будівельних норм.

Мережі протипожежного водогону повинні забезпечувати потрібні за нормами витрати та напір води.

2.5. Утримання інженерного обладнання

Силове і освітлювальне електроустаткування, електропроводка та інші споживачі електроенергії повинні виконуватись відповідно до ПУЕ і до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів (ПТЕЕС).

Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електрообладнання, вимірювальні прилади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати і пристрої повинні монтуватися на негорючих основах.

Для загального відключення силових та освітлювальних мереж складських приміщень з протипожежними денами архівів та інших подібних приміщень необхідно передбачити встановлення апаратів відключення ззовні вказаних приміщень на негорючих стінах.

Розподільні електрощити, електродвигуни і пускорегулювальні апарати повинні періодично оглядатися і очищатися від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигунів та іншого електрообладнання) повинно проводитися з відома особи, відповідальної за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть викликати коротке замикання, повинні бути терміновано відремонтовані або замінені на інші.

Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням на клемі номінального струму вставки (клеймо заводу-виготовлювача або електролабораторії). Застосування саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.

Електроустаткування і електроапаратуру ущільненого, захисного виконання потрібно систематично перевіряти на герметичність, звертаючи на це особливу увагу, а також на стан ущільнюючих прокладок.

Настільні лампи, вентилятори, телевізори, радіоприймачі, холодильники та інші електроприлади повинні вмикатися в мережу тільки через справні штепсельні розетки і електрошнури.

Експлуатація тимчасових електромереж не дозволяється.

Заміри опору ізоляції в силових і освітлювальних мережах необхідно проводити не рідше одного разу на рік.

Забороняється встановлення електропобутових приладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.

Обігрівання приміщень повинно здійснюватись приладами центрального водяного опалення або як виняток (з дозволу відповідальних осіб) обігрівальними приладами.

Зберігання горючих матеріалів у вентиляційних камерах та пристосування їх для інших потреб забороняється.

Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:

- у разі встановлення кондиціонера у віконному отворі використовувати як опорні конструкції горючі елементи конструкцій рам;

- кустарно переробляти кондиціонери;

- замінювати триполюсні штепсельні роз’єднувачі на двополюсні;

- встановлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних перегородках та стінах.

2.6. Порядок огляду, приведення в пожежобезпечний стан і закриття будівель та споруд  тощо після закінчення роботи

Після закінчення робочого дня працівники повинні навести порядок на робочому місці, зачинити вікна та вимкнути електроживлення приладів і обладнання, яким вони користувалися (настільні лампи, комп’ютери, принтери, вентилятори, обігрівачі, радіоприймачі та ін.).

3. Обов’язки та дії працівників у разі пожежі

У разі виникнення ознак пожежі  працівник, який її помітив, повинен:

- негайно повідомити про це Державну пожежну охорону (за телефоном 01), вказати при цьому адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;

- повідомити про пожежу керівника (власника);

- вжити заходів щодо евакуації людей та матеріальних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогнегасників та інших засобів пожежогасіння.

Керівники (власник), яким повідомлено про виникнення пожежі, повинні:

- перевірити чи викликано Державну пожежну охорону;

- у разі загрози життю людей негайно організовувати їх рятування (евакуацію), вивести за межі небезпечної зони всіх працівників, які не беріть участь у ліквідації пожежі;

- перевірити здійснення оповіщення людей про пожежу;

- забезпечити дотримання техніки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;

- організувати зустріч підрозділів Державної пожежної охорони, надати їм допомогу у її локалізації та ліквідації.

Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів необхідно забезпечити безперешкодний доступ їх до місця, де виникла пожежа.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету								І.ГЛЮЗО

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

Срібнянської селищної ради

від 22 березня 2019р. №45

# Вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих та будівельно-монтажних робіт Срібнянської селищної ради

1. Загальні положення

1.1. Вимоги даної інструкції поширюються на працівниківСрібнянської селищної ради, які проводять вогневі, фарбувальні та будівельно-монтажні роботи, та є обов’язковими для виконання.

2. Зварювальні та інші вогневі роботи

2.1. Загальні вимоги, підготовка до проведення вогневих робіт.

2.1.1. Місця проведення зварювальних та інших вогневих робіт, пов’язаних з нагріванням деталей до температур, спроможних викликати займання матеріалів та конструкцій, можуть бути:

постійними, які організуються у спеціально обладнаних для цієї мети приміщеннях чи на відкритих майданчиках;

тимчасовими, коли вогневі роботи проводяться безпосередньо в будівлях, спорудах та на території об’єктів з метою монтажу будівельних конструкцій, ремонту устаткування  тощо.

2.1.2. Постійні місця проведення вогневих робіт визначаються інструкціями керівництва районної ради. Перегородки, перекриття, підлоги в цих місцях повинні бути з негорючих матеріалів.

2.1.3. Керівництво Срібнянської селищної ради, де проводяться вогневі роботи на тимчасових місцях зобов’язані оформити наряд-допуск на проведення цих робіт.

2.1.4. Проведення вогневих робіт на постійних та тимчасових місцях дозволяється лише після вжиття заходів, які виключають можливість виникнення пожежі: очищення робочого місця від горючих матеріалів, захисту горючих конструкцій, забезпечення первинними засобами пожежогасіння (вогнегасником, ящиком з піском та лопатою, відром з водою). Вид (тип) та кількість первинних засобів пожежогасіння, якими повинно бути забезпечене місце робіт, визначаються з урахуванням вимог щодо оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння згідно ППБУ, і вказуються в наряді-допуску.

2.1.5. Після закінчення вогневих робіт виконавець зобов’язаний ретельно оглянути місце їх проведення, за наявності горючих конструкцій полити їх водою, усунути можливі причини виникнення пожежі.

Посадова особа, відповідальна за пожежну безпеку приміщення (території тощо), де проводились вогневі роботи, повинна забезпечити перевірку місця проведення цих робіт упродовж 2 годин після їх закінчення. Про приведення місця вогневих робіт у пожежобезпечний стан виконавець та відповідальна за пожежну безпеку посадова особа роблять відповідні позначки у наряді-допуску.

2.1.6. Технологічне обладнання, на якому передбачається проведення вогневих робіт, повинне бути приведене в пожежовибухобезпечний стан до початку цих робіт (видалені пожежовибухонебезпечні речовини та відклади, відключені діючі комунікації, виконано безпечними методами очищення, прошпарення, промивання, забезпечені вентиляція та контроль за повітряним середовищем тощо).

2.1.7. Місце проведення вогневих робіт має бути очищене від горючих речовин та матеріалів у радіусі, вказаному у таблиці:

| Висота точки зварювання над рівнем підлоги чи прилеглої території, м | 0-2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Понад 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мінімальний радіус зони, м | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

2.1.8. Розміщені в межах указаних радіусів будівельні конструкції, настили підлог, оздоблення з матеріалів груп горючості Г2, Г3, Г4, а також горючі частини обладнання та ізоляція мають бути захищені від потрапляння на них іскор металевими екранами, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу чи в інші способи і в разі необхідності политі водою.

2.1.9. З метою виключення потрапляння розпечених часток металу в суміжні приміщення, на сусідні поверхи, близько розташоване устаткування, всі оглядові, технологічні й вентиляційні люки, монтажні та інші отвори в перекриттях, стінах і перегородках приміщень, де здійснюються вогневі роботи, повинні бути закриті негорючими матеріалами.

2.1.10. Приміщення, в яких можливе скупчення парів ЛЗР, ГР та горючих газів, перед проведенням вогневих робіт повинні бути старанно провентильовані.

2.1.11. Двері, що з’єднують приміщення, де виконуються вогневі роботи, з суміжними приміщеннями, повинні бути зачинені.

2.1.12. Місце для проведення зварювальних та різальних робіт у будівлях і приміщеннях, у конструкціях яких використані горючі матеріали, має бути обгороджене суцільною перегородкою з негорючого матеріалу. При цьому висота перегородки повинна бути не менше 1,8 м, а відстань між перегородкою та підлогою — не більше 50 мм. Для запобігання розлітанню розпечених часток цей зазор повинен бути обгороджений сіткою з негорючого матеріалу з розміром не більше 1,0 х 1,0 мм.

2.1.13. Під час проведення вогневих робіт у вибухопожежонебезпечних місцях має бути встановлений пильний контроль за станом повітряного середовища шляхом проведення експрес-аналізів із застосуванням газоаналізаторів.

2.1.14. Під час перерв у роботі, а також у кінці робочої зміни зварювальна апаратура повинна відключатися, в тому числі від електромережі, шланги від’єднуватися і звільнятися від горючих рідин та газів, а у паяльних лампах тиск повинен бути повністю знижений.

Після закінчення робіт уся апаратура й устаткування мають бути прибрані в спеціально відведені приміщення (місця).

2.1.15. Не дозволяється:

приступати до роботи за несправності апаратури;

розміщати постійні місця для проведення вогневих робіт у пожежонебезпечних та вибухопожежонебезпечних приміщеннях;

допускати до зварювальних та інших вогневих робіт осіб, які не мають кваліфікаційних посвідчень та не пройшли у встановленому порядку навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму та щорічної перевірки знань з одержанням спеціального посвідчення;

проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до повного висихання фарби;

виконуючи вогневі роботи, користуватися одягом та рукавицями зі слідами масел та жирів, бензину, гасу й інших ГР;

зберігати у зварювальних кабінах одяг, ГР та інші горючі предмети і матеріали;

допускати стикання електричних проводів з балонами зі стисненими, зрідженими й розчиненими газами;

виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими й токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин, газів, парів та повітря або під електричною напругою;

проводити вогневі роботи на елементах будівель, виготовлених із легких металевих конструкцій з горючими й важкогорючими утеплювачами.

2.3. Електрозварювальні роботи

2.3.1. Установка для ручного зварювання повинна бути забезпечена вимикачем чи контактором (для підключення джерела зварювального струму до розподільчої цехової мережі), покажчиком величини зварювального струму та запобіжником у первинному ланцюзі.

Однопостові зварювальні двигуни-генератори та трансформатори захищаються запобіжниками лише з боку мережі живлення.

2.3.2. З’єднування зварювальних проводів слід робити за допомогою обтискання, зварювання, паяння або спеціальних затискачів. Підключення електропроводів до електродотримача, зварюваного виробу та зварювального апарата здійснюється за допомогою мідних кабельних наконечників, скріплених болтами з шайбами.

Забороняється використовувати голі або з пошкодженою ізоляцією проводи, а також застосовувати нестандартні електрозапобіжники.

2.3.3. Проводи, підключені до зварювальних апаратів, розподільчих щитів та іншого обладнання, а також до місць зварювальних робіт, мають бути надійно ізольовані та в необхідних місцях захищені від дії високої температури, механічних пошкоджень і хімічних впливів.

У разі проведення електрозварювальних робіт, пов’язаних з частими переміщеннями зварювальних установок, мають застосовуватися механічно міцні шлангові кабелі.

2.3.4. Кабелі (електропроводи) електрозварювальних машин повинні розміщатися від трубопроводів кисню на відстані не менше 0,5 м, а від трубопроводу ацетилену та інших горючих газів — не менше 1 м.

2.3.5. Зворотним провідником, який з’єднує зварюваний виріб із джерелом зварювального струму, можуть служити сталеві або алюмінієві шини будь-якого профілю, зварювальні плити, стелажі й сама зварювана конструкція за умови, якщо їх переріз забезпечує безпечне за умовами нагрівання протікання струму.

З’єднання між собою окремих елементів, використовуваних як зворотний провідник, треба виконувати за допомогою болтів, струбцин та затискачів.

2.3.6. Використання як зворотного провідника внутрішніх залізничних шляхів, мереж заземлення чи занулення, а також металевих конструкцій будівель, комунікацій та технологічного устаткування забороняється.

2.3.7. У разі проведення електрозварювальних робіт у вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних приміщеннях зворотним проводом від зварюваного виробу до джерела струму може бути лише ізольований провід, причому за якістю ізоляції він не повинен поступатися прямому провідникові, приєднуваному до електродотримача.

2.3.8. Конструкція електродотримача для ручного зварювання повинна забезпечувати надійне затискання та швидку заміну електродів, а також виключати можливість короткого замикання його корпусу на зварювану деталь під час тимчасових перерв у роботі або в разі його випадкового падіння на металеві предмети. Держак електродотримача має бути виготовлений з негорючого діелектричного та теплоізолюючого матеріалу.

2.3.9. Електроди, застосовувані під час зварювання, повинні бути заводського виготовлення і відповідати номінальній величині зварювального струму.

У разі заміни електродів їх залишки (недогарки) слід класти у спеціальний металевий ящик, встановлюваний біля місця зварювальних робіт.

Перед зварюванням електроди повинні бути просушені за температури, що вказана в паспортах на конкретний тип електродного покриття. Покриття електродів має бути однорідним, щільним, без здуття, напливів та тріщин.

2.3.10. Електрозварювальна установка на весь час роботи повинна бути заземлена. Крім заземлення основного електрозварювального обладнання, у зварювальних установках належить безпосередньо заземлювати той затискач вторинної обмотки зварювального трансформатора, до якого приєднується провідник, що йде до виробу (зворотний провідник).

2.3.11. Над переносними й пересувними електрозварювальними установками, які використовуються на відкритому повітрі, повинні бути споруджені навіси з негорючих матеріалів для захисту від атмосферних опадів.

2.3.12. Технічне обслуговування та планово-попереджувальний ремонт зварювального устаткування мають проводитися відповідно до графіка. Щодня після закінчення роботи слід проводити чищення агрегатів та пускової апаратури.

2.3.13. Температура нагрівання окремих частин зварювального агрегата (трансформаторів, підшипників, щіток, контактів вторинного кола тощо) не повинна перевищувати 75 град. С.

2.3.14. Опір ізоляції струмопровідних частин зварювального кола повинен бути не нижче 0,5 Ом. Ізоляцію треба перевіряти не рідше 1 разу на 3 місяці (у разі автоматичного зварювання під шаром флюсу — 1 раз на місяць), і вона повинна витримувати напругу 2 кВ протягом 0,12 год.

2.3.15. Відстань від машин точкового, шовного та рельєфного зварювання, а також від машин для стикового зварювання до місць знаходження горючих матеріалів та конструкцій повинна бути не менше 4 м у разі зварювання деталей перерізом до 50 мкв. м, а від машин для стикового зварювання деталей перерізом понад 50 мкв. м — не менше 6 м.

2.4. Розігрівання (варіння) бітумів та смол

2.4.1. Розігрівання (варіння) бітумів та смол необхідно здійснювати у спеціальних котлах, що мають бути справними й забезпеченими кришками з негорючих матеріалів, які щільно закриваються.

Заповнювати котли дозволяється не більше ніж на 3/4 їх місткості. Завантажуваний у котел наповнювач має бути сухим.

2.4.2. Щоб уникнути виливання мастики в топку та її загоряння, котел необхідно встановлювати похило, так щоб його край, розташований над топкою, був на 50-60 мм вище протилежного. Топковий отвір котла повинен бути обладнаний відкидним козирком з негорючого матеріалу.

Топки котлів після закінчення роботи треба погасити й залити водою.

2.4.3. Місце розігрівання (варіння) бітумів та смол слід обносити валом або бортиком з негорючих матеріалів не менше 0,3 м заввишки.

2.4.4. З метою пожежогасіння місця розігрівання (варіння)

бітуму (смол) необхідно забезпечити ящиками із сухим піском ємкістю 0,5 м, лопатами та не менше ніж двома пінними вогнегасниками.

2.4.5. Місце розігрівання (варіння) бітумів (смол) має розміщатися на спеціально відведених майданчиках і бути на відстані:

від будівель та споруд IV, IVa, V ступеня вогнестійкості — не менше ніж 30 м;

від будівель та споруд III, IIIa, IIIб ступеня вогнестійкості — не менше ніж 20 м;

від будівель та споруд I та II ступеня вогнестійкості — не менше ніж 10 м.

2.4.6. Підігрівати бітумні суміші всередині приміщень слід у бачках з електропідігрівом. Забороняється застосовувати для підігрівання прилади з відкритим вогнем.

2.4.7. Доставляння гарячої бітумної мастики на робочі місця повинне здійснюватися:

у спеціальних металевих бачках, що мають форму зрізаного конуса, оберненого широкою частиною донизу з кришками, які щільно закриваються. Кришки повинні мати запірні пристрої, що не допускають відкривання в разі випадкового падіння бачка;

2.4.8. Не дозволяється:

залишати котли без нагляду в процесі розігрівання (варіння);

встановлювати котли в горищних приміщеннях та на покриттях будівель і споруд;

продовжувати топлення котлів з бітумами (смолами) у разі появи витікання. У цьому випадку необхідно негайно припинити опалення, очистити котел та відремонтувати або замінити його.

2.5. Будівельно-монтажні роботи

2.5.1 Відповідальною особою за пожежну безпеку об’єктів, що реконструюються, технічно переоснащуються, своєчасне виконання протипожежних заходів, забезпечення засобами пожежогасіння, організацію пожежної охорони та роботу добровільних протипожежних формувань є керівник робіт від підрядної  організації (або особа, яка його заміняє).

2.5.2. При виконанні робіт субпідрядними організаціями відповідальними особами за дотриманням заходів пожежної безпеки є керівники робіт цих організацій та керівники окремих дільниць.

2.5.3. Керівники робіт зобов’язані:

організувати вивчення та забезпечити контроль за виконанням на об’єктах, а також протипожежних заходів проектів організації та виконання робіт працівниками, зайнятими на роботах;

забезпечити проведення з працюючими спеціального навчання, інструктажів та перевірки знань з питань пожежної безпеки;

встановити на об’єктах режим паління, проведення вогневих та інших пожежонебезпечних робіт, порядок прибирання, вивезення, утилізації горючих будівельних відходів;

організувати ознайомлення працюючих з пожежною небезпекою кожного виду будівельно-монтажних робіт, а також речовин, матеріалів, конструкцій та обладнання, що застосовуються на цих роботах;

згідно з існуючим порядком своєчасно організувати пожежну охорону, здійснювати заходи щодо забезпечення об’єктів пожежною технікою та обладнанням, засобами зв’язку, протипожежним водопостачанням, наочною агітацією, знаками пожежної безпеки, а також первинними засобами пожежогасіння;

утримувати у справному стані і постійній готовності до застосування засоби пожежогасіння, сигналізації та зв’язку;

не допускати ведення будівельно-монтажних робіт, якщо відсутні протипожежне водопостачання, дороги, під’їзди та зв’язок; призначити осіб, відповідальних за протипожежний стан окремих ділянокна обєкті при проведенні робіт, за справність інженерних протипожежних систем та установок;

не приступати до проведення будівельно-монтажних робіт за проектно-кошторисною документацією, яка не пройшла попередньої експертизи на відповідність нормативним актам з питань пожежної безпеки.

2.5.4. Особи, відповідальні за пожежну безпеку окремих ділянок, зобов’язані:

забезпечити дотримання на підпорядкованих їм ділянках встановленого протипожежного режиму всіма працівниками;

знати пожежну небезпеку своєї ділянки; своєчасно та якісно виконувати протипожежні заходи, передбачені проектами;

забезпечити пожежобезпечну експлуатацію приладів опалення, тепловироблюючих установок, електромереж та електроустановок, вживати негайних заходів для усунення виявлених несправностей, що можуть призвести до пожежі;

забезпечити справне утримання та постійну готовність засобів пожежогасіння, навчати працівників правилам застосування вказаних засобів;

щодня після закінчення роботи перевіряти протипожежний стан дільниці, відключення електромережі та обладнання. Не допускати перебування працівників та інших осіб, які закінчили роботу, в побутових і допоміжних приміщеннях у вечірній та нічний час.

2.5.5. Виконання робіт всередині будівель та споруд із застосуванням горючих речовин та будівельних матеріалів груп горючості Г3, Г4 одночасно з будівельномонтажними роботами, пов’язаними з використанням відкритого вогню (зварювання, відігрівання труб тощо), не дозволяється.

2.5.6. До початку монтажу плит покриття з полімерними утеплювачами, укладання полімерних утеплювачів на покриття, виконання робіт з улаштування покрівель повинні бути виконані всі передбачені проектом виходи на покриття будівель (зі сходових кліток, зовнішніми сходами), його обгородження. Для повідомлення про пожежу біля виходів на покриття мають бути встановлені телефони або інші засоби зв’язку.

2.5.7. Під час робіт, пов’язаних із влаштуванням гідро- та пароізоляції на покрівлі, монтажем панелей з утеплювачем із горючих матеріалів груп Г2, Г3, Г4, забороняється проводити електрогазозварювальні та інші вогневі роботи.

Усі роботи, пов’язані із застосуванням відкритого вогню, мають проводитися до початку застосування горючих та важкогорючих матеріалів.

2.5.8. Не дозволяється заливати бітумною мастикою ребра профільованого настилу під час наклеювання пароізоляційного шару та утворення потовщень шарів мастики з відхиленням від проекту.

2.5.9. Використання агрегатів для наплавлення рулонних матеріалів з потовщеним шаром дозволяється лише в разі влаштування покрівель на залізобетонних плитах та покриттях із застосуванням негорючого утеплювача.

Заправляти паливом агрегати на покрівлі слід у спеціальному місці, забезпеченому вогнегасниками та ящиком з піском. Зберігання палива для заправлення агрегатів, а також порожньої тари з-під палива на покрівлі не дозволяється.

Керуючий справами (секретар)

виконавчого комітету								І.ГЛЮЗО