|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | Д Е Р Ж А В Н Е П І Д П Р И Є М С Т В О УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ “ДІПРОМІСТО” ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ |

смт СРІБНЕ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПЛАН ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ

КИЇВ – 2018 р.

СКЛАД ПРОЕКТУ

| № з/п | Найменування документації | На чому виконано | Масштаб | Номери креслень, томів проектної документації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| І. Графічні матеріали |
| 1 | Схема зонування території | ламінований папір, папір | М 1:5000 | арх. №191652 |
| 2 | План червоних ліній | альбом, папір | М 1:2000 | інв. №027090 ДСК |
| ІІ. Текстові матеріали |
| 1 | План зонування території | книга, формат А-4 | - | арх. №91921 |
| 2 | Каталог координат червоних ліній | брошура, формат А-4 | - | інв. №027091 ДСК |
| ІІІ. Матеріали на електронних носіях |
| 1 | Графічні та текстові матеріали | диск | - | інв. №888 ДСК |

ЗМІСТ

ВСТУП	5

І. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.	6

ІІ. ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ. ТИПИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН.	7

ІІІ. МІСТОБУДІВНИЙ РЕГЛАМЕНТ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН.	9

ІІІ.1. Переважні та супутні види використання земельних ділянок.	9

ІІІ.2. Планувальні обмеження, що діють на території селища.	21

ІІІ.3. Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок в різних територіальних зонах.	39

ІV. ДОДАТКИ.	48

# ВСТУП

План зонування території з планом червоних ліній смт Срібне Чернігівської області розроблений ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя» на підставі договору №771-11-2018 від 26.11.2018р. з Срібнянською селищною радою, відповідно до завдання затвердженого замовником.

План зонування території (зонінг) є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає умови та обмеження використання території населених пунктів.

План зонування призначений для регулювання планування та забудови території населених пунктів з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, раціонального використання території, створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки, забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку населеного пункту.

План зонування території розробляється на основі генерального плану з метою визначення умов та обмежень використання території для містобудівних потреб в межах визначених зон.

Зонінг розроблений із застосуванням геоінформаційних технологій у цифровій векторній формі на актуалізованій картографічній основі в державній системі координат УСК-2000.

В складі Зонінгу розроблено план червоних ліній смт Срібне.

Нормативно-правовою базою для розробки Зонінгу є:

  - Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

  - ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території»;

  - ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»;

  - фахові нормативні документи.

Робота виконана в архітектурно-планувальній майстерні №3 (начальник – Маслова М.О.) з залученням сектору транспортних мереж (начальник – Жуков Д.А.) авторським колективом у складі:

| Архітектурно-планувальна частина |
| --- |
| Начальник АПМ-3, головний архітектор проекту |  | Маслова М.О. |
| Архітектор І категорії |  | Дегтяренко Т.М. |
| Архітектор ІІІ категорії |  | Зубок О.О. |
| Техніко-економічна частина |
| Головний фахівець |  | Дубневич Л.В. |

# І. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.

Аналогові графічні матеріали - графічні креслення зонінгу виконані на паперових носіях у відповідному масштабі.

Вид використання території – забудова  та інше використання території, що поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважні (безумовно дозволені) та супутні (допоміжні), які є дозволеними за наявності переважних видів використання.

Дозволений (переважний та супутній) вид використання території –  використання, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів використання для відповідної зони встановленої в зонінгу відповідно до містобудівної документації.

Зонування – встановлення територіальних зон в межах  населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного регламенту.

Зонінг – містобудівна документація місцевого рівня, що розробляється з метою визначення умов та обмежень використання території населених пунктів для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Коефіцієнт забудови – відношення сумарної поверхової (загальної) площі будинків та споруд до площі земельної ділянки. Встановлюється для житлової та громадської забудови.

Коефіцієнт озеленення – співвідношення площі зелених насаджень (збережених і запроектованих) до загальної площі земельної ділянки (%).

Максимальний відсоток забудови у межах земельної ділянки – відношення сумарної площі земельної ділянки, що може бути забудована, до всієї площі земельної ділянки.

Максимально допустима щільність населення (для багатоквартирної житлової забудови), люд/га – відношення кількості осіб, що можуть проживати на ділянці перспективної забудови, до площі ділянки за умови розташування на ділянці зелених насаджень, майданчиків, місць паркування автомобілів, інженерного обладнання, проходів та проїздів відповідно до державних будівельних норм.

Мінімальна площа земельної ділянки для розміщення об’єкта – допускається не менька ніж сума площі, зайнятої існуючими чи запроектованим об’єктом будівництва, площі необхідних озеленених територій, площі для паркування автомобілів, проїздів та інших необхідних допоміжних об’єктів, призначених для обслуговування і експлуатації об’єкта згідно з зонінгом.

Містобудівний регламент – сукупність обов’язкових вимог до використання земельних ділянок, що встановлюється у межах відповідних територіальних зон і визначають дозволені види використання земельних ділянок, граничні (мінімальні і (або) максимальні) розміри земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва та реконструкції об’єктів нерухомості, обмеження використання земельних ділянок і об’єктів нерухомості, що встановлюються відповідно до законодавства України. Містобудівний регламент використовується в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об’єктів.

Переважний вид використання території – вид використання, який відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони.

Схема зонування – картографічний матеріал, якій відображає розташування і типи територіальних  зон (підзон), що забезпечує визначення відповідних умов та обмежень у межах  населеного пункту.

Супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який є дозволенним та необхідним  для забезпечення функціонування переважного виду використання земельної ділянки.

Територіальна зона – територія (у визначених межах) на схемі зонування, стосовно якої встановлені містобудівні регламенти.

Територіальна підзона – частина зони, в межах якої деякі умови та обмеження використання та забудови земельних ділянок відрізняються від аналогічних показників територіальної зони, що пов’язане з відповідними планувальними обмеженнями.

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

# ІІ. ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ. ТИПИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН.

На основі аналізу існуючого використання території та перспективного функціонально-планувального розвитку селища і його окремих функціональних зон, визначених генеральним планом, проектом виділені територіальні зони, для кожної з яких встановлений відповідний містобудівний регламент.

Територіальні зони показані на Схемі зонування території – графічній складовій частині Зонінгу.

Межами територіальних зон прийняті:

- проектна межа селища;

- межі земельних ділянок, кварталів та інших планувальних утворень;

- червоні лінії вулиць;

- природні межі.

На території селища виділені типи територіальних зон, які, переважно, відповідають вимогам ДБН Б.1.1-22:2017 «Склад та зміст плану зонування території» з урахуванням особливостей функціонально-планувальної організації та забудови смт Срібне.

Зони, які охоплюють території, визначені рішеннями генерального плану для перспективного розвитку  або зміни  тієї чи іншої функції використання території, у своєму індексі містять буквену позначку п.

Нижче, в таблиці №ІІ-1, наведений перелік типів територіальних зон, прийнятий для смт Срібне.

Таблиця №ІІ-1.

Типи територіальних зон

|  | Громадські зони: |
| --- | --- |
| Г-1 | Зона загальноселищного центру |
| Г-2 | Громадська зона |
| Г-2п | Громадська зона (проектна) |
| Г-2-1 | Зона розміщення об’єктів повсякденного обслуговування |
| Г-2-1п | Зона розміщення об’єктів повсякденного обслуговування (проектна) |
| Г-3 | Навчальна зона |
| Г-3п | Навчальна зона (проектна) |
| Г-4-1 | Спортивна зона |
| Г-4-1п | Спортивна зона (проектна) |
| Г-5 | Лікувальна зона |
|  | Житлові зони: |
| Ж-1 | Зона садибної забудови |
| Ж-1п | Зона садибної забудови (проектна) |
| Ж-3 | Зона багатоквартирної забудови |
| Ж-3п | Зона багатоквартирної забудови (проектна) |
|  | Ландшафтно-рекреаційні зони: |
| Р-1 | Зона об’єктів природно-заповідного фонду |
| Р-3п | Рекреаційна зона озеленених територій загального користування (проектна) |
| Р-5 | Зона інших озеленених територій |
|  | Курортні зони: |
| КВТ-2п | Зона розміщення туристичних баз, баз відпочинку, кемпінгів |
|  | Зони транспортної інфраструктури: |
| ТР-1п | Зона транспортної інфраструктури (проектна) |
| ТР-2 | Зона вулиць, майданів, доріг |
| ІН | Зони інженерної інфраструктури |
|  | Комунально-складські зони: |
| КС-2 | Зона розміщення об’єктів ІІ класу санітарної класифікації |
| КС-3-1 | Зона діючого кладовища |
| КС-5-1 | Зона закритого кладовища |
|  | Виробничі зони: |
| В-4п | Зона розміщення підприємств IV класу шкідливості (проектна) |
| В-5 | Зона розміщення підприємств V класу шкідливості |
| В-5п | Зона розміщення підприємств V класу шкідливості (проектна) |
|  | Спеціальні зони: |
| С-4п | Зона зелених насаджень спеціального призначення (проектна) |
| СВ-1 | Зони земель сільськогосподарського призначення |
| СВ-1п | Зони земель сільськогосподарського призначення (проектна) |
| СВ-2 | Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій |
| СВ-2п | Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (проектна) |

# ІІІ. МІСТОБУДІВНИЙ РЕГЛАМЕНТ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН.

## ІІІ.1. Переважні та супутні види використання земельних ділянок.

Містобудівний регламент, встановлений для кожної територіальної зони, визначає види дозволеного використання земельних ділянок та граничні параметри дозволеного нового будівництва та реконструкції об'єктів архітектури, які викладені у містобудівних умовах та обмеженнях забудови земельних ділянок. У межах територіальних зон, перелік яких наведений вище, встановлюються:

- переважні види використання;

- супутні види використання;

- щільність населення в межах житлової забудови;

- відсоток озеленення (для рекреаційних зон);

- гранична поверховість або висота будівель у метрах.

При відсутності на земельній ділянці переважного виду використання супутній вид не допускається.

Розташування в межах земельних ділянок супутніх видів забудови - інженерно-технічних об’єктів, споруд, комунікацій, що забезпечують реалізацію дозволеного  використання об’єктів нерухомості на цих ділянках,  можливе за умов обов’язкового дотримання технічних умов (норм).

Зміна видів використання земельних ділянок і об’єктів нерухомості фізичними та юридичними особами здійснюється у відповідності до переліку переважних, супутніх видів  забудови в межах  відповідної територіальної зони за дотримання  інших вимог містобудівних регламентів,  в порядку, визначеному законодавством.

Земельні ділянки та розташовані на них об’єкти, які існували до впровадження в дію Зонінгу, граничні параметри яких не відповідають містобудівному регламенту, можуть використовуватися без визначення терміну їх приведення у відповідність з містобудівним регламентом, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров’я людей, для навколишнього середовища, об’єктів культурної спадщини та природно-заповідного фонду.

Нижче наведений перелік дозволених та допустимих видів використання земельних ділянок, розташованих у межах відповідних територіальних зон.

І. Громадські зони

Г-1. Зона загальноселищного центру

Переважні види використання.

  - установи органів представницької й виконавчої влади;

  - відділення банків, інші фінансово-кредитні установи;

  - громадські організації;

  - юридичні організації;

  - будинки культури, клуби;

  - центри дозвілля;

  - бібліотеки;

  - установи зв’язку;

  - офіси організацій та фірм;

  - готелі;

  - виставкові зали;

  - кінотеатри;

  - заклади  побутового обслуговування;

  - підприємства громадського харчування;

  - магазини продовольчих та непродовольчих товарів;

  - оздоровчі центри;

  - аптеки, лікувальні установи;

  - культові споруди;

  - пожежне депо, пожежні пости.

Супутні види використання.

  - сквери, бульвари та інші озеленені території;

  - меморіальні споруди, пам’ятники;

  - технологічно пов’язані об’єкти;

  - споруди, що призначені для охорони об’єктів;

  - об’єкти інженерної інфраструктури для обслуговування зони;

  - автостоянки, велостоянки, гаражі;

  - елементи благоустрою - дитячі, спортивні майданчики, місця для відпочинку, малі архітектурні форми (скульптура, освітлювальні пристрої, декоративні водойми, фонтани та ін.);

  - громадські вбиральні.

Г-2. Громадська зона.

Переважні види використання.

  - фінансово-кредитні установи;

  - відділення зв’язку;

  - відділення міліції;

  - музеї, виставкові зали;

  - бібліотеки;

  - готелі;

  - кінотеатри;

  - клубні установи та центри дозвілля;

  - комунальні служби;

  - приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять;

  - амбулаторії сімейної медицини, спеціалізовані медичні установи (стоматологія, тощо), пункти невідкладної медичної допомоги, аптеки;

  - магазини продовольчих та непродовольчих товарів;

  - підприємства громадського харчування;

  - приймальні пункти підприємств побутового обслуговування;

  - багатоквартирні житлові будинки;

  - автостанція.

Супутні види дозволеного використання.

  - сквери, бульвари та інші озеленені території;

  - меморіальні споруди, пам’ятники;

  - технологічно пов’язані об’єкти;

  - споруди, що призначені для охорони об’єктів;

  - об’єкти інженерної інфраструктури для обслуговування зони;

  - автостоянки, велостоянки, гаражі;

  - елементи благоустрою - дитячі, спортивні майданчики, місця для відпочинку, малі архітектурні форми (скульптура, освітлювальні пристрої, декоративні водойми, фонтани та ін.);

  - громадські вбиральні.

Г-2п. Громадська зона (проектна).

Переважні, супутні види використання земельних ділянок відповідають видам використання у територіальній зоні Г-2.

Г-2-1. Зона розміщення об’єктів повсякденного обслуговування

Призначається для розташування магазинів, торговельних закладів, закладів обслуговування та супутніх до них елементів транспортної інфраструктури.

Переважні види використання.

  - магазини продовольчих та непродовольчих товарів;

  - підприємства громадського харчування;

  - заклади  побутового обслуговування;

  - аптеки.

Супутні види використання.

  - автостоянки, велостоянки, гаражі;

  - споруди, що призначені для охорони;

  - об’єкти інженерної інфраструктури для обслуговування зони;

  - елементи благоустрою - дитячі, спортивні майданчики, місця для відпочинку, малі архітектурні форми (скульптура, освітлювальні пристрої, декоративні водойми, фонтани та ін.);

  - громадські вбиральні.

Г-2-1п. Зона розміщення об’єктів повсякденного обслуговування (проектна)

Переважні, супутні види використання земельних ділянок відповідають видам використання у територіальній зоні Г-2-1.

Г-3. Навчальна зона

Зона розміщення навчальних закладів.

Переважні види використання.

  - загальноосвітні школи;

  - дошкільні навчальні заклади;

  - дошкільні навчальні заклади, об’єднані з початковою школою;

  - заклади позашкільного виховання;

  - дитячі музичні та інші спеціалізовані школи, школи мистецтв;

  - дитячі спортивні школи та клуби;

  - спортивні майданчики, спортзали, басейни.

Супутні види використання.

  - будівлі та споруди адміністративного та господарського призначення;

  - об’єкти інженерної інфраструктури для обслуговування зони;

  - технологічно пов’язані об’єкти;

  - споруди, що призначені для охорони;

  - автостоянки, велостоянки;

  - озеленені території.

Г-3п. Навчальна зона (проектна)

Переважні, супутні види використання земельних ділянок відповідають видам використання у територіальній зоні Г-3.

Г-4-1. Спортивна зона.

Зона розміщення спортивних закладів.

Переважні види використання.

  - стадіони;

  - спортивні та фізкультурні майданчики;

  - спортивні комплекси, зали;

  - басейни (криті та відкриті);

  - оздоровчі комплекси, фітнес-клуби.

Супутні види використання.

  - об’єкти інженерної інфраструктури для обслуговування зони;

  - технологічно пов’язані об’єкти;

  - споруди, що призначені для охорони;

  - автостоянки, велостоянки;

  - невеликі підприємства громадського харчування, торгівлі та обслуговування;

  - пункти прокату спортивного інвентарю;

  - елементи благоустрою – місця для відпочинку, малі архітектурні форми (скульптура, освітлювальні пристрої, декоративні водойми, фонтани та ін.);

  - озеленені території;

  - громадські вбиральні.

Г-4-1п. Спортивна зона (проектна).

Переважні, супутні види використання земельних ділянок відповідають видам використання у територіальній зоні Г-4-1.

Г-5. Лікувальна зона.

Зону формують території, на яких розташовуються об’єкти, що відносяться до закладів охорони здоров’я.

Переважні види використання.

  - стаціонари всіх типів для дорослих і дітей;

  - диспансери різного профілю;

  - поліклініки;

  - заклади первинної і вторинної медичної допомоги;

  - фельдшерсько-акушерські, або фельдшерські пункти;

  - аптеки.

Супутні види використання.

  - об’єкти інженерної інфраструктури для обслуговування зони;

  - автостоянки, велостоянки, гаражі;

  - технологічно пов’язані об’єкти;

  - споруди, що призначені для охорони;

  - елементи благоустрою – місця для відпочинку, малі архітектурні форми (скульптура, освітлювальні пристрої, декоративні водойми, фонтани та ін.);

  - озеленені території.

ІІ. Житлові зони

Ж-1. Зона садибної  забудови.

Переважні види використання.

  - окремо розташовані одноквартирні житлові будинки з присадибними ділянками площею до 0,15га;

  - блоковані одноквартирні житлові будинки з приквартирними ділянками площею до 0,04га.

Супутні види використання.

  - багатоквартирні малоповерхові житлові будинки, які існували на момент складання Зонінгу;

  - магазини товарів повсякденного попиту, заклади громадського харчування та побутового обслуговування;

  - амбулаторії сімейної медицини;

  - об’єкти інженерної інфраструктури для обслуговування зони;

  - автостоянки, велостоянки, гаражі;

  - дитячі, спортивні майданчики, місця для відпочинку;

  - невеликі сквери, бульвари, інші озеленені території;

  - городи, сади (плодові та декоративні дерева і кущі), квітники;

  - теплиці, оранжереї;

  - господарські будівлі;

  - будівлі для утримання дрібних тварин (птиці, кролів, собак);

  - колодязі (при відсутності централізованого водопостачання);

  - надвірні туалети  (при відсутності централізованої каналізації).

Ж-1п. Зона садибної забудови (проектна).

Переважні, супутні види використання земельних ділянок відповідають видам використання у територіальній зоні Ж-1.

Ж-1р. одноквартирної забудови (резервна).

Переважні, супутні види використання земельних ділянок відповідають видам використання у територіальній зоні Ж-1.

Ж-3. Зона багатоквартирної забудови.

Переважні види використання.

  - багатоквартирні житлові будинки до 4 поверхів включно.

Супутні види використання.

  - магазини, заклади громадського харчування та побутового обслуговування,  розташовані на перших поверхах житлових будинків.

  - об’єкти інженерної інфраструктури для обслуговування зони;

  - автостоянки, велостоянки, гаражі;

  - спортивні, дитячі ігрові майданчики, майданчики для відпочинку;

  - сквери, пішохідні алеї, інші озеленені території,

  - технологічно пов’язані об’єкти.

Ж-3п. Зона багатоквартирної забудови (проектна).

Переважні, супутні види використання земельних ділянок відповідають видам використання у територіальній зоні Ж-3.

ІІІ. Ландшафтно-рекреаційні зони.

Р-1. Зона об’єктів природно-заповідного фонду

Зона встановлюється з метою збереження унікальних природних ландшафтів з особливими умовами використання, об’єктів природно-заповідного фонду.

Переважні види використання.

На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва для забезпечення необхідного режиму охорони та ефективного використання можуть бути виділені зони:

  - експозиційна;

  - наукова (до складу зони входять колекції, експериментальні ділянки);

  - заповідна;

  - адміністративно-господарська.

Р-3п. Рекреаційна зона озеленених територій загального користування (проектна).

Призначається для повсякденного відпочинку населення,  включає парки, сквери, сади, бульвари, водойми, пляжі.

Переважні види використання.

  - парки, сквери, сади, бульвари;

  - пляжі з відповідним облаштуванням;

  - водоймища;

  - паркові павільйони, альтанки;

  - фізкультурні, спортивні, ігрові майданчики;

  - дитячі майданчики;

  - обладнані майданчики для відпочинку, видові майданчики;

  - елементи благоустрою – освітлювальні пристрої, фонтани, лави, тощо.

Супутні види використання.

  - культові споруди;

  - сезонні підприємства громадського харчування та торгівлі;

  - зоокуточки;

  - об’єкти інженерної інфраструктури для обслуговування зони;

  - автостоянки, велостоянки, гаражі;

  - громадські вбиральні.

Р-5. Зона інших озеленених територій.

Зона формується з територій зелених насаджень зсувонебезпечних схилів. В зоні передбачається проведення спеціальних протизсувних заходів.

Переважні види використання.

  - схилоукріплюючі дерево-чагарникові насадження з розвинутою кореневою системою (клен, вільха, акація).

ІV. Курортні зони.

КВТ-2п.  Зона розміщення туристичних баз, баз відпочинку, кемпінгів (проектна).

Переважні види використання.

  - туристські бази для дорослих та сімей з дітьми;

  - туристські готелі;

  - бази відпочинку;

  - кемпінги;

  - мотелі;

  - центри обслуговування:

  - літні театри;

  - поліклініки;

  - спортивні споруди, басейни;

  - парки, сквери, бульвари;

  - природні  та /або штучні водоймища;

  - зони відпочинку;

  - фізкультурні, спортивні, ігрові майданчики;

  - дитячі майданчики;

  - обладнані майданчики для відпочинку;

  - зони для проведення масових культурних заходів;

  - елементи благоустрою–освітлювальні пристрої, фонтани, лави, паркові павільйони, альтанки, скульптура, тощо.

Супутні види дозволеного використання.

  - відкриті автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, велостоянки;

  - адміністративні будинки і технічні споруди для обслуговування зони;

  - підприємства громадського харчування, побутового обслуговування, торгівлі;

  - фітнес-центри та інші оздоровчі заклади;

  - громадські вбиральні.

V. Зони транспортної інфраструктури

ТР-1п. Зона транспортної інфраструктури(проектна)

Переважні види використання.

  - автотранспортні підприємства, автопарки;

  - гаражі різного призначення;

  - автозаправні станції;

  - станції технічного обслуговування автомобілів;

  - автостанції.

Супутні види дозволеного використання.

  - відкриті автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

  - адміністративні будинки і технічні споруди для обслуговування зони;

  - підприємства громадського харчування, невеликі торговельні заклади;

  - громадські вбиральні.

ТР-2. Зона вулиць, майданів, доріг.

До зони включені території, які знаходяться у межах проектних червоних ліній головних і житлових вулиць (існуючих і проектних).

Переважні види використання.

- проїзні частини вулиць;

- місцеві проїзди для обслуговування прилеглої забудови;

- тротуари, смуги озеленення, бульвари;

- велодоріжки;

- мости, дамби;

- зупинки громадського транспорту;

  - інженерне устаткування та пристрої, що забезпечують безпеку руху (турнікети, світлофори, опори вуличного освітлення, дорожні знаки);

- підземні інженерні комунікації.

Супутні види використання.

- елементи благоустрою (квітники, газони, тощо).

- вулична реклама, що не перешкоджає  умовам  видимості;

- тимчасові павільйони і кіоски для роздрібної торгівлі.

VІ. Зони інженерної інфраструктури.

ІН. Зона розміщення об’єктів інженерної інфраструктури.

Переважні види використання.

  - головні об’єкти електромережі;

  - головні об’єкти тепломережі;

  - головні об’єкти водопостачання;

  - головні об’єкти каналізації;

  - головні об’єкти газопостачання;

  - головні об’єкти зливової каналізації;

  - магістральні мережі.

Супутні види використання.

  - проїзди, автостоянки в межах охоронної зони у відповідності до вимог Державних норм.

VІІ. Комунально-складські зони.

КС-2. Зона розміщення об’єктів ІІ класу санітарної класифікації.

Призначаються для розміщення об’єктів, що потребують встановлення СЗЗ 500 м. Зона створюється на території полігону твердих побутових відходів, який розташований на відстані 100 м від північно-східної межі смт Срібне.

Переважні види використання.

  - полігони твердих побутових відходів;

  - сміттєсортувальні станції;

Супутні види використання.

  - адміністративні будинки і технічні споруди для обслуговування зони;

- відкриті автостоянки короткочасного зберігання автомобілів.

КС-3-1. Зона діючого кладовища.

КС-5-1. Зона закритого кладовища.

Зона діючого кладовища розташована на відстані 200 м від південно-західної  межі смт Срібне.

Переважні види використання.

  - діючі кладовища традиційного поховання з санітарно-захисною зоною 300метрів;

  - закриті кладовища традиційного поховання з санітарно-захисною зоною 50 метрів.

Супутні види використання.

- культові споруди.

- будинки траурних обрядів;

  - адміністративні будинки і технічні споруди для обслуговування зони;

- бюро похоронного обслуговування;

- майстерні по виготовленню пам’ятників;

- відкриті автостоянки короткочасного зберігання автомобілів;

- павільйони та обладнані майданчики для продажу квітів;

  - озеленені території обмеженого користування та спеціального призначення;

- громадські вбиральні.

VІІІ. Виробничі зони.

В-4п. Зона розміщення підприємств ІV класу шкідливості (проектна).

Призначаються для підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і  потребують встановлення СЗЗ 100 м.

Переважні види використання.

  - промислові підприємства 4 класу санітарної класифікації з санітарно-захисною зоною 100 метрів;

  - промислові підприємства 5 класу санітарної класифікації з санітарно-захисною зоною 50 метрів;

  - склади, бази не вище 4 класу санітарної шкідливості;

  - логістичні центри;

  - гаражі та автостоянки для постійного зберігання автомобілів;

  - автозаправні станції, станції технічного обслуговування автомобілів;

  - фабрики-пральні, фабрики-хімчистки, ремонт побутової техніки, меблів, одягу, тощо;

  - підприємства комунального господарства (парки шляхоприбиральних машин,   бази експлуатації та ремонту житла);

  - ремонтно-будівельні управління;

  - пожежні депо.

Супутні види дозволеного використання.

  - інженерно-технічні будівлі та споруди;

  - офіси, представництва фірм, організацій, компаній;

  - підприємства громадського харчування;

  - відкриті автостоянки короткочасного зберігання автомобілів;

  - озеленені території (обмеженого користування та спеціального призначення);

  - громадські вбиральні.

В-5. Зона розміщення підприємств V класу шкідливості.

Призначаються для підприємств, що є джерелами забруднення навколишнього середовища і  потребують встановлення СЗЗ 50 м.

Переважні види використання.

  - промислові підприємства 5 класу санітарної класифікації з санітарно-захисною зоною 50 метрів;

  - склади, бази не вище 5 класу санітарної класифікації;

  - підприємства комунального господарства;

  - водозабірні споруди, свердловини, резервуари чистої води;

  - магазини-склади з продажу будівельних матеріалів;

  - ремонтно-будівельні управління;

  - гаражі та автостоянки для постійного зберігання автомобілів;

  - пожежні депо.

Супутні види дозволеного використання.

  - інженерно-технічні будівлі та споруди;

  - офіси, представництва фірм, організацій, компаній;

  - підприємства громадського харчування;

  - відкриті автостоянки короткочасного зберігання автомобілів;

  - озеленені території (обмеженого користування та спеціального призначення);

  - громадські вбиральні.

В-5п. Зона розміщення підприємств ІV класу шкідливості (проектна).

Переважні, супутні види використання земельних ділянок відповідають видам використання у територіальній зоні В-5.

VІІІ. Спеціальні зони.

С-4п. Зона зелених насаджень спецпризначення (проектна).

Формується в межах територій, на яких за містобудівною документацією передбачається організація санітарно-захисних зон.

Переважні види використання.

- дерево-чагарникові насадження та трав’яна рослинність;

- лісові насадження, що існували на момент складання Зонінгу.

Супутні види використання.

  - розплідники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисних зон.

  - городи, що існували на момент складання Зонінгу, за умови виконання вимог «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів»;

- технічні споруди;

- автостоянки, гаражі.

- житлові будинки, які існували на момент складання Зонінгу з забороною надбудови, прибудови та здійснення нового будівництва.

ІХ. СВ-1. Зони земель сільськогосподарського призначення

Переважні види використання.

- особисті селянські господарства, фермерські господарства;

- сільськогосподарські угіддя (рілля, сінокоси, пасовища, тощо);

- городи, сади, ягідники;

- розплідники.

Супутні види використання.

- лісосмуги;

- дороги, інженерні комунікації.

СВ-1п. Зони земель сільськогосподарського призначення (проектна)

Переважні, супутні види використання земельних ділянок відповідають видам використання у територіальній зоні СВ-1.

ІХ. СВ-2. Зони сільськогосподарських підприємств, установ, організацій

Використовується для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, науково-дослідних, навчальних цілей.

Переважні види використання.

- рослинницькі сільськогосподарські підприємства;

- тваринницькі  сільськогосподарські підприємства;

  - підприємства з переробки та зберігання сільськогосподарської продукції;

  - підприємства з переробки продукції тваринництва, птахівництва та інших видів продукції;

  - підприємства з виробництва кормів;

Супутні види  використання.

  - підприємства з виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських підприємств;

  - об’єкти інженерної інфраструктури для обслуговування зони.

СВ-2п. Зони сільськогосподарських підприємств, установ, організацій (проектна)

Переважні, супутні види використання земельних ділянок відповідають видам використання у територіальній зоні СВ-2.

## ІІІ.2. Планувальні обмеження, що діють на території селища.

Встановлені планом зонування територіальні зони частково потрапляють під дію існуючих планувальних обмежень, які накладають додаткові вимоги до використання й забудови земельних ділянок, розташованих у їх межах.

Рішення щодо забудови та використання земельних ділянок приймаються з урахуванням цих планувальних обмежень, які поширюються на всі будинки, споруди, земельні ділянки, інші об’єкти нерухомості територіальних зон незалежно від форм власності. Виключенням є система магістрально-вуличної мережі та зони інженерної інфраструктури.

Для кожної земельної ділянки дозволяється таке використання, яке відповідає режиму використання територій з відповідними планувальними обмеженнями. Якщо земельна ділянка потрапляє в зону дії кількох планувальних обмежень, до неї застосовується всі види обмежень та режимів використання території або найбільш жорсткий із цих режимів.

Режим використання земельних ділянок та нерухомості в зоні планувальних обмежень  буде відповідати  Умовам та обмеженням, прийнятим Зонінгом, до моменту впровадження в дію проектних планувальних обмежень у відповідності до генерального плану, які вступають в силу внаслідок запровадження технологічних, містобудівних та інших заходів по покращенню екологічного  стану навколишнього середовища.

Так, згідно з «Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів», розміри санітарно-захисних зон можуть бути зменшені,  коли в результаті розрахунків та лабораторних досліджень,  проведених для району  розташування  підприємств  або інших виробничих об'єктів, буде встановлено,  що на межі житлової забудови та прирівняних  до неї   об'єктів,   концентрації  шкідливих  речовин  у  атмосферному повітрі,  рівні шуму,  вібрації,  ультразвуку, електромагнітних та іонізуючих випромінювань,  статичної електрики не перевищуватимуть гігієнічні нормативи. Для сільськогосподарських підприємств санітарно-захисні зони скорочуються внаслідок переорієнтації на більш екологічно безпечні види діяльності (замість вирощування худоби – рослинництво). Для кладовищ санітарні зони скорочуються внаслідок прийняття рішення про їх закриття та закінчення кладовищного періоду.

В разі реалізації цих заходів, результатом яких є зміна, скорочення, або ліквідація СЗЗ, при визначенні містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок необхідно буде керуватися проектними планувальними обмеженнями, визначеними в генеральному плані, або розрахунковими, розробленими та затвердженими в установленому порядку.

Планувальні обмеження (існуючі та проектні) нанесені на креслення  «Схема зонування» (М 1:5 000).

Таблиця №ІІІ.2-1

Планувальні обмеження, що діють на території смт Срібне

| № п/п | Планувальне обмеження | Індекс обмеження | Режим використання території у межах планувальних обмежень | Законодавчі та нормативні документи, що регламентують використання території |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обмеження, що пов’язані з дотриманням санітарно-гігієнічних та природоохоронних норм |
|  | Санітарно-захисні зони промислових підприємств I-V класів шкідливості, сільськогосподарських, комунальних та складських територій та об’єктів, а також об’єктів транспортної інфраструктури | 1 | Основою для встановлення СЗЗ та санітарних розривів є санітарна класифікація підприємств, виробництв та об'єктів. У СЗЗ не можна допускати розміщення: житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів; дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів; спортивних споруд,садів, парків, садівницьких товариств; охоронних зон джерел водопостачання, водозабірних споруд, споруд водопровідної розподільної мережі; Не допускається використання для вирощування сільськогосподарських культур, пасовищ для худоби земель СЗЗ підприємств, що забруднюють навколишнє середовище високотоксичними речовинами та речовинами, що мають віддалену дію (солі важких металів, канцерогенні речовини, діоксини, радіоактивні речовини). У СЗЗ допускається розташовувати: пожежні депо, лазні, пральні, гаражі, склади (крім громадських та спеціалізованих продовольчих), будівель управлінь, конструкторських бюро, навчальних закладів, виробничо-технічні училища без гуртожитків, магазини, підприємства громадського харчування, поліклініки, науково-дослідні лабораторії, пов’язані з обслуговуванням даного та прилеглих підприємств; приміщення для чергового аварійного персоналу та добової охорони підприємств за встановленим списочним складом, стоянки для громадського та індивідуального транспорту, місцеві та транзитні комунікації, ЛЕП, електростанції, нафто- і газопроводи, свердловини для технічного водопостачання, водоохолоджуючі споруди, споруди для підготовки технічної води, каналізаційні насосні станції, споруди оборотного водопостачання, розсадники рослин для озеленення підприємств та санітарно-захисної зони. Територія СЗЗ має бути розпланованою та упорядкованою. | 1. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», п.п.5.6, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, додатки 4-10, 12. |
|  | Зони санітарної охорони споруд та мереж водопостачання | 5 | З метою охорони від забруднення ділянки питних водозаборів та локальних питних свердловин повинні мати визначені зони санітарної охорони. За їх відсутності у документації з просторового планування визначається лише І зона – від межі земельної ділянки об’єкту. Межі першого поясу ЗСО підземних джерел водопостачання слід встановлювати від одиночної водозабірної споруди (свердловина, шахтний колодязь, каптаж тощо) або від крайніх водозабірних споруд, розташованих в групі, на відстані: для захищених – 50 м. для недостатньо захищених – 30 м. Для територій першого поясу підземних і поверхневих джерел водопостачання та майданчиків водопровідних споруд повинні бути передбачені наступні заходи: а) каналізування всіх будівель та споруд із відведенням стічних вод у найближчу систему побутової чи виробничої каналізації або на місцеві очисні споруди при розташуванні останніх за межами першого поясу ЗСО та з урахуванням санітарного режиму в другому поясі ЗСО; б) благоустрій, озеленення, догляд та санітарна рубка лісових насаджень, відведення поверхневих вод за її межі; огорожі, сторожова охорона та технічні засоби (для запобігання несанкціонованому проникненню сторонніх осіб та попередженню злочинних посягань). На водозаборах підземних вод для водопостачання сільськогосподарських підприємств сторожову сигналізацію дозволяється не передбачати. У першому поясі підземних і поверхневих джерел водопостачання та майданчиків водопровідних споруд повинні бути заборонені: а) всі види будівництва, які безпосередньо не пов’язані з експлуатацією, реконструкцією чи розширенням водопровідних споруд та мереж ; б) розміщення житлових і громадських будівель, проживання людей, у тому числі працюючих на водопроводі; в) прокладання трубопроводів різного призначення, за винятком тих, що обслуговують водопровідні споруди; г) випуск будь-яких стічних вод у розташовані на її території водойми, випас худоби, купання людей, прання білизни, рибальство, застосування пестицидів, органічних і мінеральних добрив; д) проведення головної рубки лісу. | 1.ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій» п. 14.4.4. 2.ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди» п.п.15.2.1, 15.3.1. |
|  | Території природно-заповідного фонду | 8 | На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва забороняється будь-яка діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує їх збереженню. На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва забезпечується проведення екскурсій та масовий відпочинок населення, здійснюється догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вживаються заходи щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників і квітів, трав'яних газонів. На території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва може проводитися зонування відповідно до вимог, встановлених для ботанічних садів. Утримання та реконструкція парків-пам'яток садово-паркового мистецтва провадиться за проектами, що розробляються спеціалізованими науковими та проектними установами і затверджуються органами, у підпорядкуванні яких перебувають ці парки, за погодженням з: Центральним органом виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища - щодо парків-пам'яток садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення; органами центрального органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища на місцях - щодо парків-пам'яток садово-паркового мистецтва місцевого значення. Власники або користувачі земельних ділянок, водних та інших природних об'єктів, оголошених парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва, беруть на себе зобов'язання щодо забезпечення режиму їх охорони та збереження. | Закон України «Про природно-заповідний фонд України», ст.38 |
|  | Території прибережних захисних зон | 11 | Прибережні захисні смуги встановлюються по обидва береги річок та навколо водойм уздовж урізу води шириною 25-50 м. У межах існуючої забудови прибережна захисна смуга встановлюється з урахуванням містобудівної документації. Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою. Проекти землеустрою щодо встановлення меж прибережних захисних смуг (з установленою в них пляжною зоною) розробляються в порядку, передбаченому законом. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: 1) розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво; 2) зберігання та застосування пестицидів і добрив; 3) влаштування літніх таборів для худоби; 4) будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; 5) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки; 6) влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо. Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватись, якщо при цьому не порушується її режим. Не придатні для експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. | 1.Водний кодекс України. 2.Земельний кодекс України. 3. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», додаток №13. |
| Обмеження, що пов’язані з поширенням інженерно-геологічних умов, що є несприятливими для будівництва |
|  | Зони підтоплення, що вимагають пониження рівня ґрунтових вод більше ніж на 0,5 м. | 13 | Склад заходів для захисту територій від підтоплення залежить від геологічних та гідрологічних умов, типу забудови та використання підземного простору. Вибір схеми захисту від підтоплення повинен ґрунтуватися на матеріалах детальних інженерно-геологічних вишукувань та режимних спостережень: комплекс робіт по зниженню дії природних та штучних чинників підтоплення; підвищення планувальних відміток території; підвищення підлоги та посилення гідроізоляції підземних споруд; на потенційно підтоплених територіях - влаштування горизонтального дренажу під кожну або ж під групу будівель і споруд, а також супутній дренаж всіх інженерних комунікацій; будівництво зливової каналізації; організація поверхневого стоку води, сумісно з вертикальним плануванням території; виконання 2-3 шарової посиленої гідроізоляції зовнішніх стін і підошви підземних споруд; влаштування закритої системи дощової каналізації На територіях ділянок, намічених під індивідуальне будівництво - виконання місцевої підсипки під кожну будівлю або під групу будівель і споруд, влаштування дренажів, як закритого так і відкритого типу (водовідвідні осушні лотки, канави, канали). Вказані заходи повинні забезпечувати пониження грунтових вод на території : капітальної забудови – не менше 2,5м від проектної відмітки поверхні; стадіонів, парків, скверів та інших зелених насаджень – не менше 1,0м. На всіх забудованих та проектних ділянках, незалежно від функціонального використання, необхідно здійснювати заходи по упорядкуванню поверхневого стоку та вертикальне планування території. | 1. ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», п.12.8. 2. Генеральний план смт Срібне, розділ «Інженерна підготовка та захист території». |
|  | Ділянки з ухилом поверхні 8-15%0 | 13а | Для освоєння таких ділянок під забудову необхідно виконати: терасування схилів з обов’язковим закріпленням відкосів посадкою деревно-кущової рослинності; вертикальне планування ділянок нової забудови та організоване відведення поверхневих вод; виконання забудови будівлями і спорудами з підвищеною міцністю і загальною просторовою жорсткістю, зі збільшенням їх податливості з допомогою гнучких або розрізних конструкцій, які забезпечать нормальну роботу будівель і споруд при деформаціях основ і фундаментів. | 1. ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», розділ 12. 2. Генеральний план смт Срібне, розділ «Інженерна підготовка та захист території». |
|  | Ділянки з ухилом поверхні понад 15%0 | 13б | Для освоєння таких ділянок під забудову необхідно виконати: терасування схилів з обов’язковим закріпленням відкосів посадкою деревно-кущової рослинності; вертикальне планування ділянок нової забудови та організоване відведення поверхневих вод; виконання забудови будівлями і спорудами з підвищеною міцністю і загальною просторовою жорсткістю, зі збільшенням їх податливості з допомогою гнучких або розрізних конструкцій, які забезпечать нормальну роботу будівель і споруд при деформаціях основ і фундаментів. | 1. ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», розділ 12. 2.Генеральний план смт Срібне, розділ «Інженерна підготовка та захист території». |
|  | Зони поширення активних зсувів | 17 | Зсувні території в межах міста, незалежно від характеру їх використання, потребують виконання значних за своїм об’ємом робіт з інженерної підготовки. Необхідно передбачати: організацію стоку поверхневих вод в зоні зсувної та прилеглої до неї міської території; дренування підземних вод шляхом створення відкритих і зактритих дренажних систем; огородження схилів і захист їх від підмивання та розмивання; зменьшення крутизни схилу та навантаження на нього шляхом висаджування зелених насаджень по верху схилу і на зсувному схилі, штучного закріплення мас зсувного тіла, зведення штучних споруд для утримання грунтових мас. | 1. ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», розділ 12. 2.Генеральний план смт Срібне, розділ «Інженерна підготовка та захист території». |
|  | Зони просідання грунтів ІІ типу | 19 | Для освоєння даного типу територій необхідно передбачити: - повне усунення властивостей просідання ґрунту шляхом їх ущільнення, закріплення, заміни ґрунту основи, попереднього замочування та іншими; - прорізання товщі просідаючого ґрунту з метою передачі навантажень від будівлі на непросідаючі підстелюючі шари; найбільш поширеними методами є спорудження будівель на палях або фундаментах глибокого закладання; - виконання комплексу захисних заходів, які включають: підготовку основи, водозахисні заходи, конструктивний захист, при цьому вартість спорудження будівель таким способом може бути суттєво нижчим ніж при попередніх. | 1. ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», розділ 12. 2.Генеральний план смт Срібне, розділ «Інженерна підготовка та захист території». |
| Обмеження, що пов’язані з охороною магістральних мереж інженерної інфраструктури та об’єктів на них |
|  | Охоронні зони магістральних електромереж та об’єктів на них | 24 | Охоронні зони електричних мереж встановлюються уздовж повітряних ліній електропередачі у вигляді земельної ділянки і повітряного простору, обмежених вертикальними площинами, що віддалені по обидві сторони лінії від крайніх проводів за умови невідхиленого їх положення на відстань 15м- від лінії електропередачі 35кВ, на 20м- від лінії електропередачі 110кВ. У межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв забороняється: - будувати житлові, громадські та дачні будинки; влаштовувати будь-які звалища; складати добрива, корми, торф, солому, дрова, інші матеріали; розпалювати вогнища; розташовувати автозаправні станції або інші сховища пально-мастильних матеріалів; саджати дерева та інші багаторічні насадження, крім випадків створення плантацій новорічних ялинок; влаштовувати спортивні майданчики для ігор, стадіони, ринки, зупинки громадського транспорту, проводити будь-які заходи, пов’язані з великим скупченням людей. У межах охоронних зон повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв без письмової згоди енергопідприємств, у віданні яких перебувають ці мережі, а також без присутності їх представника забороняється: будівництво, реконструкція, капітальний ремонт, знесення будівель і споруд; здійснення всіх видів вантажно-розвантажувальних, землечерпальних, підривних, меліоративних, днопоглиблювальних робіт, вирубання дерев, розташування польових станів, загонів для худоби, установлення дротяного загородження, шпалер для виноградників і садів, а також поливання сільськогосподарських культур; проїзд машин, механізмів загальною висотою з вантажем або без нього від поверхні дороги понад 4,5 метра. Роботи в охоронних зонах виконуються відповідно до Умов проведення робіт у межах охоронних зон електричних мереж. | 1. ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» п.п. 8.57, 8.58, 8.59. 2.«Правила охорони електричних мереж», затверджені Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209. |
|  | Смуги відведення меліоративних каналів | 28 | Для потреб експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування магістральних, міжгосподарських та інших каналів на зрошувальних і осушувальних системах, гідротехнічних та гідрометричних споруд, а також водойм і гребель на річках встановлюються смуги відведення з особливим режимом користування. Розміри смуг відведення та режим користування ними встановлюються за проектом, який розробляється і затверджується водокористувачами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства. Земельні ділянки в межах смуг відведення надаються органам водного господарства та іншим організаціям для спеціальних потреб і можуть використовуватися ними для створення водоохоронних лісонасаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних гідротехнічних споруд, будівництва переправ, виробничих приміщень. | Водний Кодекс України, ст.91 |
| Обмеження використання земельних ділянок за вимогами охорони пам’яток культурної спадщини |
|  | Обмеження на територіях всіх видів зон охорони пам’яток культурної спадщини | 30 | Режим використання території охоронної зони спрямований на забезпечення збереження історичного середовища пам'ятки і можливість відтворення його втрачених цінних елементів. Режим визначає первісна функція пам'ятки, сучасне використання, а також особливості середовища пам'ятки, її взаємодія з ним. В охоронній зоні забезпечують необхідні для збереження пам'ятки гідрогеологічні умови, чистоту повітря і водоймищ, захист від динамічних впливів, зсувів, пожежну безпеку тощо. В охоронній зоні за погодженням із відповідним виконавчим органом селищної ради можуть виконуватись: роботи, пов'язані зі збереженням, реабілітацією та відтворенням будинків і споруд, розпланування та впорядження, що формують історичне середовище пам'ятки; улаштування доріг і доріжок, в окремих випадках невеликих автостоянок, зовнішнього освітлення, озеленення та впорядження, розміщення реклами, встановлення інформаційних стендів та вітрин, які стосуються пам'ятки, та забезпечення інших форм благоустрою, викликаних умовами сучасного використання, але такими, що не порушують традиційного характеру середовища пам'ятки та природного ландшафту, що підпорядкований пам'ятці; земляні роботи, якщо вони не порушують середовища пам'ятки та наявних археологічних об'єктів; заміна підприємств, майстерень, складів, які виводять з зони, та будівель, які зносять, будинками та спорудами чи зеленими насадженнями, що не заважають візуальному сприйняттю та збереженню пам'ятки і не порушують її оточення; вибіркові реконструкція і збільшення розмірів окремих будівель, які не порушують традиційного характеру середовища у відповідності з розробленими і погодженими історико-містобудівними обґрунтуваннями; нове будівництво можливе лише у виключних випадках і тільки за проектами, розробленими на основі історико-містобудівних обґрунтувань та погодженими з відповідними державними органами охорони культурної спадщини. В охоронній зоні забороняється: будь-яке будівництво, не пов'язане з реставрацією пам'ятки, реконструкцією інженерних мереж, благоустроєм території; земляні роботи і впорядження, що порушують засади збереження пам'ятки та традиційного характеру її середовища. | Науково-проектна робота з розробки «Історико-архітектурного опорного плану смт Срібне Чернігівської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів» (ПОГ «Інститут культурної спадщини» ВРОКСУ, м.Київ, 2018 р.) |
|  | Обмеження на територіях зон охоронюваного ландшафту | 33 | У зонах охоронюваного ландшафту забезпечується охорона природного середовища, збереження і відтворення цінних природних і пейзажних якостей пов'язаного з пам'ятками ландшафту, ліквідація чи візуальна нейтралізація будівель, споруд і насаджень, що спотворюють цей ландшафт. Забезпечується охорона особливостей рельєфу, водоймищ, рослинності і відтворення їх історичного вигляду, збереження візуальних зв'язків пам'яток з природним та переважно природним оточенням, що має історичну цінність, захист берегових, лукових територій від зсувів та розмиву, укріплення схилів, ярів, їх озеленення; рекультивація територій, зруйнованих внаслідок антропогенної діяльності, проведення інших природоохоронних заходів. На території зони охоронюваного ландшафту можлива господарська діяльність, якщо вона не порушує характеру ландшафту і не потребує зведення капітальних будівель і споруд. Відповідно до режиму на окремих ділянках зони дозволяються сіножаті, випасання худоби, польові, городні та інші сільськогосподарські роботи. Відкриті галявини та простори лук можуть використовуватись для епізодичних масових свят та гулянь без будівництва споруд, а також як лукопарки та гідропарки з відповідними технічними заходами та впорядженням, що не впливають негативно на ландшафт та не змінюють його характеру. У місцях традиційної забудови можливе зведення окремих нових будівель та реконструкція існуючих, які не порушують цінних природних, історичних та пейзажних якостей ландшафту, що охороняється. В обґрунтованих відповідним чином випадках на візуально ізольованих ділянках можливе спорудження невеликих капітальних будівель житлового та громадського призначення. Всі земляні роботи в зоні виконують з урахуванням вимог охорони наявних в ній археологічних об'єктів або можливості виявлення таких об'єктів. | Науково-проектна робота з розробки «Історико-архітектурного опорного плану смт Срібне Чернігівської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів» (ПОГ «Інститут культурної спадщини» ВРОКСУ, м. Київ, 2018 р.) |
|  | Обмеження на територіях зон охороню вального археологічного культурного шару 1 категорії. | 34а | На території зони охорони археологічного культурного шару першої категорії встановлюється режим використання територій, який передбачає: погодження відповідними органами виконавчої влади землевпорядної документації на земельні ділянки, розташовані у межах цієї зони, повинна передувати археологічна експертиза, виконана на підставі натурного обстеження або розвідкового шурфування в межах відповідних земельних ділянок; попередній археологічний контроль відповідних ділянок з боку органів охорони культурної спадщини за участі археологів під час весняних сільськогосподарських робіт, а також при проведенні будівельних робіт; здійснення земляних, будівельних та меліоративних робіт в межах цієї зони лише з дозволу відповідних виконавчих органів під наглядом фахівця-археолога; здійснення перед початком земляних або будівельних робіт у межах цієї зони розвідкового шурфування в межах територій, передбачених планами розміщення будівництва за рахунок замовника (кошти на ці дослідження повинні бути передбачені в проектній документації, що погоджується в установленому законодавством порядку); виконання повних археологічних досліджень (розкопок) до початку будівництва, якщо внаслідок здійснених розвідок в межах територій, передбачених планами розміщення будівництва, на цих ділянках будуть знайдені залишки археологічних об’єктів | Науково-проектна робота з розробки «Історико-архітектурного опорного плану смт Срібне Чернігівської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів» (ПОГ «Інститут культурної спадщини» ВРОКСУ, м. Київ, 2018 р.) |
|  | Обмеження на територіях зон охороню вального археологічного культурного шару 2 категорії. | 34б | На території зони охорони археологічного культурного шару другої категорії здійснення земляних, будівельних та меліоративних робіт в межах цієї зони лише з дозволу відповідного виконавчого органу селищної ради під наглядом фахівця-археолога. Якщо під час археологічного нагляду будуть виявлені істотні археологічні об’єкти, вони повинні бути досліджені більш ретельно шляхом виконання археологічних шурфів або, у разі необхідності, розкопів (лише в межах ділянок культурного шару, що руйнується земляними або будівельними роботами). По завершенні археологічних досліджень ділянки культурного шару, виявлені та залишені на місці фрагменти стародавніх будівель і споруд підлягають охороні як нерухомі пам'ятки культурної спадщини. У разі їх відсутності – повністю вивчені ділянки археологічного культурного шару, за рішенням центрального органу виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини, виключаються зі складу зон охорони археологічного культурного шару. | Науково-проектна робота з розробки «Історико-архітектурного опорного плану смт Срібне Чернігівської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів» (ПОГ «Інститут культурної спадщини» ВРОКСУ, м. Київ, 2018 р.) |
|  | Обмеження на територіях історичного ареалу | 35 | У межах історичного ареалу пріоритетним напрямом містобудівної діяльності є збереження традиційного характеру середовища історичного ареалу, охорона і раціональне використання розташованих в його межах пам'яток і об'єктів культурної спадщини, збереження містоформуючої ролі культурної спадщини. Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт в історичному ареалі, надання дозволів на проведення робіт в історичному ареалі, погодження проектів відведення та надання земельних ділянок, погодження зміни землевласника, землекористувача в історичному ареалі здійснює відповідно до законодавства з охорони культурної спадщини центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини (Міністерство культури України). | Науково-проектна робота з розробки «Історико-архітектурного опорного плану смт Срібне Чернігівської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів» (ПОГ «Інститут культурної спадщини» ВРОКСУ, м. Київ, 2018 р.) |
| Лінії обмеження та регулювання забудови |
|  | Червоні лінії | 36 | Визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та територій іншого призначення. | Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» ст.1 п.14 |
|  | Блакитні лінії | 37 | Лінії обмеження висоти та силуету забудови, спрямовані на регулювання естетичних та історико-містобудівних якостей забудови. Максимальна допустима висота (поверховість) житлової забудови визначається від чисельності населення та кваліфікації населеного пункту: селища міського типу – садибна забудова та багатоквартирні житлові будинки висотою до 15 м (до 4 поверхів включно) | ДБН Б 2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», п.3.8, п. 6.1.3 |
|  | Зелені лінії | 38 | Обмеження щодо розміщення об’єктів у межах усіх озеленених територій загального користування, рекреаційних лісів і лісопарків (існуючих та тих, що резервуються), об’єктів природно-заповідного фонду, зон охоронюваного ландшафту. | ДБН Б 2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», п. 3.21 |
|  | Лінії регулювання забудови | 39 | Визначені в містобудівній документації межі розташування будівель і споруд, відносно червоних ліній, меж окремих земельних ділянок, природних меж та інших територій. Житлові будинки на присадибних ділянках слід розміщувати з відступом від червоних ліній магістральних вулиць – 6 метрів, житлових 3 метри. Прибудовані або окремо розміщені приміщення для індивідуальної трудової та підприємницької діяльності допускається розташовувати на земельних ділянках по червоних лініях. | ДБН Б 2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»,п. 6.1.33, п. 6.1.38 |

## ІІІ.3. Містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок в різних територіальних зонах.

Порядок надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок, їх склад та зміст регулюється Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Переліком об’єктів будівництва, для яких містобудівні умови та обмеження не надаються», затверджений Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 06.11.2017 №289.

Згідно з вказаним Порядком, містобудівні умови і обмеження надаються на всі об’єкти будівництва на території  смт Срібне крім об’єктів, у зонах: Зони транспортної інфраструктури (ТР-1п, ТР-2), Зони інженерної інфраструктури (ІН) та Зони зелених насаджень спеціального призначення (С-4п).

ГРОМАДСЬКІ ЗОНИ

Г-1. Зона загальноселищного центру.

Г-2. Громадська зона.

Г-2п. Громадська зона (проектна).

Г-2-1. Зона розміщення об’єктів повсякденного обслуговування.

Г-2-1п. Зона розміщення об’єктів повсякденного обслуговування (проектна).

| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | 60% (ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», таблиця 8.2) та згідно з проектними розробками. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається. |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Згідно з ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій» п. 6.1.20, п. 9.9, п. 15.2. |
| 5 | Планувальні обмеження | Згідно з таблицею № ІІІ.2-1 пояснювальної записки до Плану зонування. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж. | Згідно з Законом України «Про правовий режим охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»; ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», додаток Ж.3, И.1, И.2; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209; профільною нормативною документацією. |

Г-3. Навчальна зона.

Г-3п. Навчальна зона (проектна).

| 1 | Гранично допустима висота будівель | Для загальноосвiтнiх навчальних закладів - згідно з ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів»: не більше 3-х поверхів; для дошкільних навчальних закладів - згідно з ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів»: 1-2 поверхи. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | 50-55% (ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», таблиця 8.2) та згідно з проектними розробками. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається. |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Згідно з ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій» п. 9.9 табл. 9.1. |
| 5 | Планувальні обмеження | Згідно з таблицею №ІІІ.2-1 пояснювальної записки до Плану зонування. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж. | Згідно з Законом України «Про правовий режим охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»; ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», додаток Ж.3, И.1, И.2; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209; профільною нормативною документацією. |

Г-4-1. Спортивна зона.

Г-4-1п. Спортивна зона (проектна).

| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека»; згідно з профільним ДБН за типом об’єкту. Згідно з ДБН В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» п.п. 3.7, 3.15, 3.28, 3.29, табл. 2,9 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | 60-70% (ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», таблиця 8.2) та згідно з проектними розробками. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається. |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Відповідно до проектних розробок. |
| 5 | Планувальні обмеження | Згідно з таблицею № ІІІ.2-1 пояснювальної записки до Плану зонування. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж. | Згідно з Законом України «Про правовий режим охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»; ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», додаток Ж.3, И.1, И.2; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209; профільною нормативною документацією. |

Г-5. Лікувальна зона.

| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я» п. 3.15. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | 45% (ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», таблиця 8.2) та згідно з проектними розробками. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається. |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Згідно ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоров’я» п. 2.12. |
| 5 | Планувальні обмеження | Згідно з таблицею № ІІІ.2-1 пояснювальної записки до Плану зонування. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж. | Згідно з Законом України «Про правовий режим охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»; ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», додаток Ж.3, И.1, И.2; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209; профільною нормативною документацією. |

ЖИТЛОВІ ЗОНИ

Ж-1. Зона садибної забудови.

Ж-1п. Зона садибної  забудови (проектна).

| 1 | Гранично допустима висота будівель | Не вище 3 поверхів без урахування мансарди (ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», п.6.1.31) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | 50% (ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», п.6.1.14) |
| 3 | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Згідно таблиці 6.6 ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій». |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Згідно ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», п.6.1.33, 6.1.40, 6.1.41. |
| 5 | Планувальні обмеження | Згідно з таблицею № ІІІ.2-1 пояснювальної записки до Плану зонування |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж. | Згідно з Законом України «Про правовий режим охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»; ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», додаток Ж.3, И.1, И.2; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209; профільною нормативною документацією. |

Ж-3. Зона багатоквартирної забудови.

Ж-3п. Зона багатоквартирної забудови (проектна).

| 1 | Гранично допустима висота будівель | До 4-х пов. включно (ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», п.6.1.3) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | 50% - відповідно до ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій» п.6.1.14. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | 130-220 осіб/га (ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій» додаток В.1) |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Згідно з ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій» п. 6.1.21, 6.1.23, 6.1.24 та проектними розробками з урахуванням норм інсоляції та освітленості. |
| 5 | Планувальні обмеження | Згідно з таблицею №ІІІ.2-1 пояснювальної записки до Плану зонування. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж. | Згідно з Законом України «Про правовий режим охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»;ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», додаток Ж.3, И.1, И.2; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209; профільною нормативною документацією. |

ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ

Р-1. Зона об’єктів природно-заповідного фонду

Містобудівні умови та обмеження зони Р-1 визначаються відповідно до розроблених спеціалізованими науковими та проектними установами проектів.

Р-3п. Рекреаційна зона озеленених територій загального користування (проектна).

Містобудівні умови та обмеження визначаються тільки для громадських об’єктів, дозволених для розміщення в даних зонах, і відповідають умовам та обмеженням  територіальної зони Г-1.

Р-5. Зона інших озеленених територій.

У зв’язку з тим, в межах  даної зони не передбачається здійснення будь-якого будівництва, окрім проведення робіт з інженерної підготовки містобудівні умови та обмеження для зони Р-5 не визначаються.

КУРОРТНІ ЗОНИ

КВт-2п. Зона розміщення туристичних баз, баз відпочинку, кемпінгів (проектна).

| 1 | Гранично допустима висота будівель | До 4-х пов. включно (ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», п.6.1.3) пристосовано |
| --- | --- | --- |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | 40% - відповідно до ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій» табл. 8.2 |
| 3 | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається. |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Згідно з таблиці 8.7 ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди» та проектними розробками. |
| 5 | Планувальні обмеження | Згідно з таблицею №ІІІ.2-1 пояснювальної записки до Плану зонування. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж. | Згідно з Законом України «Про правовий режим охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»;ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», додаток Ж.3, И.1, И.2; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209; профільною нормативною документацією. |

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ  ІНФРАСТРУКТУРИ

ТР-1-п. Зона транспортної інфраструктури (проектна)

ТР-2. Зона вулиць, майданів, доріг

Згідно з Переліком об’єктів будівництва, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не надаються, «Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст», містобудівні умови та обмеження для зони ТР-1п, ТР-2 не визначаються.

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ

КС-3-1. Зона діючого кладовища.

КС-4-1п. Зона закритого кладовища.

| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.2.2-9-2009 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | Згідно з Державними санітарними правилами та нормами ДСанПіН 2.2.2.028.99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» (п.3.8), згідно з проектними розробками. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається. |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Відповідно до проектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм Згідно з Державними санітарними правилами та нормами ДСанПіН 2.2.2.028.99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України», згідно з проектними розробками. |
| 5 | Планувальні обмеження | Не визначається. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж. | Згідно з Законом України «Про правовий режим охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»; ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», додаток Ж.3, И.1, И.2; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209; профільною нормативною документацією. |

СВ-2. Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій.

СВ-2п. Зона сільськогосподарських підприємств, установ та організацій (проектна).

| 1 | Гранично допустима висота будівель | Згідно з ДБН В.2.2-1-95 «Будівлі і споруди для тваринництва» п.2.1, 2.2; ДБНВ.2.2-12-2003 «Будівлі і споруди для зберігання і переробки сільськогосподарської продукції» п. 2.2, 2.3; ДБН В.В.1-7-2002 «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки | 85%. ДБН Б.2.4-3-95. « Генеральні плани сільськогосподарських підприємств», п. 6.3 та згідно з проектними розробками. |
| 3 | Максимально допустима щільність населення (для житлової забудови) | Не визначається. |
| 4 | Мінімально допустимі відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови, існуючих будинків та споруд. | Відповідно до ДБН Б.2.4-3-95. «Генеральні плани сільськогосподарських підприємств» додатки 1-9 та відповідно до проектних розробок з урахуванням спеціалізованих норм. |
| 5 | Планувальні обмеження | Згідно з таблицею № ІІІ.2-1 пояснювальної записки до Плану зонування. |
| 6 | Охоронні зони об’єктів транспорту, зв’язку, інженерних комунікацій, відстані від об’єкта, що проектується до існуючих інженерних мереж. | Згідно з Законом України «Про правовий режим охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів»; ДБН Б.2.2-12-2018 «Планування та забудова територій», додаток Ж.3, И.1, И.2; «Правилами охорони електричних мереж», затвердженими Постановою КМ України від 4.03.1997р. №209; профільною нормативною документацією. |

# ІV. ДОДАТКИ.