|  | МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ |
| --- | --- |
|  | Д Е Р Ж А В Н Е П І Д П Р И Є М С Т В О УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ “ДІПРОМІСТО” ІМЕНІ Ю.М.БІЛОКОНЯ |

cмт СРІБНЕ

СРІБНЯНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

ОСНОВНІ  ПОЛОЖЕННЯ

КИЇВ – 2018 р.

Генеральний план смт Срібне розроблений ДП «ДІПРОМІСТО» у відповідності до завдання, затвердженого замовником на підставі рішень               Срібнянської селищної ради від 22 грудня 2017року та від 23 лютого 2018 року  «Про затвердження Програми забезпечення розроблення містобудівної документації». Замовник проекту – Срібнянська селищна рада.

Генеральний план є основним видом містобудівної документації на місцевому рівні, головною метою якого є обґрунтування довгострокової стратегії планування й забудови  території населеного пункту (ст.17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

Завданням проекту є визначення основних принципів та напрямків планувальної організації і функціонального призначення території та формування системи громадського обслуговування населення, організації вулично-дорожньої і транспортної мережі, інженерного обладнання, інженерної підготовки і благоустрою, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища.

Згідно Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" термін дії генерального плану необмежений. Основні показники генерального плану,  відповідно до завдання, розраховані на етап 15-20 років, а також дані пропозиції по розвитку населеного пункту на поза розрахунковий етап як модель розвитку селища.

Проектні рішення прийняті з дотриманням вимог ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»,    ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»,  інших державних норм, стандартів і правил. Базуються на оновлених вихідних даних і  актуалізованому плані сучасного використання території.

Склад та зміст проекту відповідає ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

В генеральному плані визначені: напрямки і межі територіального розвитку селища, функціональне призначення  території, принципові рішення щодо розміщення об’єктів загальноміського значення, розвиток транспорту, магістральна вулична мережа, інженерна підготовка та захист території, інженерне обладнання території, заходи по охороні навколишнього середовища,  інженерно-технічні заходи цивільного захисту,  розроблена модель планувального розвитку міста а також намічені основні заходи по реалізації рішень генерального плану.

В проекті враховані державні інтереси, визначені департаментами та управліннями Чернігівської  обласної  державної  адміністрації, організацій та служб області (супроводжувальний лист Чернігівської ОДА                  №05-04/5292 від 22.08.2018). Вихідні дані підготовлені районними та селищними службами і надані  замовником.

Проектні рішення генерального плану прийняті з урахуванням  науково-проектної роботи «Розробка історико-архітектурного опорного плану смт Срібне Чернігівської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів» (розробник:           ПОГ «Інститут культурної спадщини» ВРОКСУ,  м. Київ, 2018р.).

Ескізні пропозиції до  Генерального плану, які в подальшому були прийняті за основу,  розглядалися  на робочій нараді за участю представників Срібнянської селищної ради та  сектору містобудування, архітектури та ЖКГ Срібнянської РДА  (протокол від 17.10.2018 р.).

З 23 листопада 2018 року по 23 грудня 2018 року було проведено процедуру громадських обговорень (слухань) по врахуванню громадських інтересів в проекті Генерального плану смт Срібне, в ході яких надійшли пропозиції жителів багатоквартирної забудови в центрі селища по                    вул. Незалежності,  вул. Саполовича та вул. Миру по створенню гаражного кооперативу на території ТОВ «Ільма» по вул. Богдана Хмельницького 1-А (протокол громадського обговорення (слухань) від 26 грудня 2018р.),  інших пропозицій та зауважень до коригування проекту містобудівної документації не надходило.

Основні переваги, які сприяють подальшому розвитку селища:

- роль селища як адміністративного і господарського центру в системі населених пунктів Чернігівської області;

- вигідне транспортно-географічне положення (проходить автодорога національного значення Н-07 Київ-Суми-Юнаківка) та близькість до промислових центрів обласного рівня м. Прилуки та м. Ніжин;

- наявні на території смт Срібне, яке відноситься до Списку історичних населених місць України, об’єкти культурної спадщини, збережене історичне розпланування та ландшафт території, як основа для розвитку туристичної галузі;

- озеленені території, які можна використати під рекреаційну функцію.

Основні стримуючі фактори розвитку селища:

- обмежений територіальний ресурс для здійснення житлово-громадського будівництва та виробничого використання;

- наявні в межах селища території зі складними фізико-геологічними характеристиками (яри, зсуви), які незалежно від характеру їх використання з містобудівною метою, потребують виконання значних за своїм об’ємом робіт з інженерної підготовки;

- планувальні фактори – проходження транзитного вантажного руху через сельбищну територію;

- економічні – падіння виробництва через закриття підприємств, скорочення місць прикладання праці.

Перспективи розвитку селища Срібне в значній мірі визначаються його роллю в системі населених місць Чернігівщини, а саме центральними функціями адміністративно-ділового та культурно-побутового центру районної системи розселення та Срібнянської селищної ОТГ.

Враховуючи вигідне економіко-географічне положення і передбачені проектні рішення щодо територій житлово-громадського будівництва та виробничого використання перспективна чисельність населення смт Срібне прийнята для розрахунку основних показників генерального плану становить 4,6 тис. осіб.

Головними напрямками для забезпечення господарського розвитку селища визначено:

- розвиток галузей переробної промисловості;

- використання наявного туристично-оздоровчого потенціалу селища;

- розбудова соціально-культурної сфери.

- створення нових місць прикладання праці і, як наслідок, збільшення на перспективу загальної кількості зайнятих;

Основою стійкого зростання економіки селища визначено  розвиток сільського господарства, переробки і зберігання сільськогосподарської продукції та виробництво продуктів харчування.

Генеральним планом передбачено території для розвитку сільськогосподарського виробництва (тепличні господарства, сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства) та переробної промисловості (підприємств з виробництва  продуктів харчування). Для підвищення успішності функціонування аграрного сектора на базі існуючих та перспективних сільськогосподарських товаровиробників рекомендовано формування агротехнопарку.

Зазначені функціональні напрямки можуть доповнюватись підприємствами та об’єктами  іншого галузевого призначення, розміщення яких регламентується їх санітарно-гігієнічною сумісністю та відповідністю містобудівним параметрам місця розміщення.

Крім цього, для забезпечення соціально-економічного зростання селища генеральним планом передбачено розвиток установ та підприємств обслуговування населення.

Реалізація запропонованих проектних рішень дозволить створити  близько 800 нових робочих місць (близько 500 у містоутворюючій сфері та 300 у обслуговуючій).

Територіальний розвиток селища передбачається за рахунок включення вільних від забудови території в північній частині селища під розвиток сільськогосподарського виробництва та територій існуючої садибної забудови по вул. Калиновій. Крім цього, запропоновано включити в межі населеного пункту території на півдні селища вздовж  р. Лисогір під розвиток рекреаційно-туристичної галузі Згідно з прийнятими планувальними рішеннями, площа селища в проектних межах на перспективу становитиме близько 804га.

Функціонально-планувальна організація території селища

В основу функціонально-планувальної організації території селища покладені такі містобудівні принципи:

- удосконалення планувальної структури, яка має забезпечити зручні транспортні та пішохідні зв’язки з місцями праці, проживання та відпочинку;

- раціональне використання земель;

- створення зручної мережі закладів обслуговування;

- оздоровлення навколишнього середовища, організація місць відпочинку для населення.

За функціональним призначенням і характером використання територія селища поділяється на сельбищну (ділянки житлових будинків, громадських об’єктів, зелених насаджень загального користування, внутрішньосельбищна вулична мережа), рекреаційну, ландшафтну та виробничу території.

Сельбищні території.

У генеральному плані передбачається розвиток сельбищних територій у північному та південному напрямках,  за рахунок наявних у селищі вільних територій, які переважно використовуються під городи та територій, що відповідно до Завдання на проектування включаються в межі селища.

На сьогодні території житлової забудови складають майже 40% площі території селища, з яких 1% – багатоквартирна житлова забудова, 38,8% – одноквартирна (садибна і блокована) забудова. Зважаючи на те, що                     смт Срібне  відноситься до групи малих міст, пріоритет у подальшому розвитку території житлової забудови надається розвитку одноквартирної забудови. Частка території житлової забудови в структурі селища становитиме: 1,3% – багатоквартирна, 39,7% – одноквартирна (садибна і блокована).

Території одноквартирної (садибної) забудови.

Територіальний розвиток цього виду забудови передбачається шляхом формування цілісних груп кварталів, а також шляхом вибіркової забудови окремих ділянок в середині існуючих кварталів садибної забудови.

Перспективна садибна забудова з приквартирними ділянками по 1200м2 та 1500м2 передбачена на двох площадках.

- по вул. Польовій (площадка ІІ) – за рахунок територій особистих селянських господарств;

- в районі  вул. Довгої (площадка ІІІ) – за рахунок городів та територій вкритих трав’яною рослинністю.

Території багатоквартирної забудови представлені існуючими мікрорайонами малоповерхової забудови, які розташовані у центральній частині селища по вул. Миру, вул. Незалежності.

На перспективу, в межах розрахункового строку генплану, передбачається завершити формування кварталу багатоквартирної забудови по вул. Саполовича (площадка І), за рахунок територій, які на сьогодні використовуються під городи.

Території громадської забудови включають центри обслуговування  та окремі  об’єкти обслуговування, такі як установи освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення, спорту, культури і мистецтва, торгівлі,  тощо.

Переважна більшість установ управління і культурно-побутового обслуговування на сьогодні сконцентрована в центральній частині селища по  вул. Миру, вул. Незалежності.

Генеральним планом намічене формування  системи громадського обслуговування (повсякденне та періодичне), що охоплює всі функціональні зони міста і складається з загальноміського центру та окремих установ повсякденного обслуговування в кварталах житлової та виробничої забудови.

Передбачається розширення мережі закладів освіти – по вул.  Довгій,  поблизу кварталів нової садибної забудови, де планується розмістити міжшкільний ресурсний центр та заклад дошкільної освіти.

Неподалік від стадіону, по вул. Садова, передбачено будівництво спортивного комплексу, за рахунок наявних понаднормативних територій загальноосвітньої школи.

По вулиці Шевченка передбачено створення музею з метою проведення подальших досліджень історико-культурної спадщини та підвищення туристичної привабливості  селища.

По вулиці Миру, поблизу західної межі селища заплановано будівництво торгово-розважального комплексу.

У громадських зонах нової житлової  та виробничої забудови розміщуються магазини, заклади громадського харчування, побутового обслуговування, центр дозвілля, тощо.

Мережа ландшафтно-рекреаційних територій складається з озеленених територій селища:

- загального користування (парки, сади, сквери, бульвари);

- обмеженого користування (на території житлових кварталів, об’єктів громадського обслуговування, культурної спадщини,  території виробничих підприємств);

- спеціального призначення (охороню вальні природні території, озеленення вулиць, санітарно-захисні і охоронні зони).

В центральній частині селища знаходиться об’єкт природно заповідного фонду, пам’ятка садово-паркового мистецтва – Срібнянській парк, неподалік від селища біля східної межі розташовується гідрологічний заказник «Срібнянський», на південному заході – геологічна пам’ятка природи «Данчева гора». Також в межах селища наявні невпорядковані зелені насадження зсувонебезпечних схилів.

В генеральному плані заплановані заходи щодо впорядкування та створення зелених зон в кварталах існуючої та проектної житлової забудови. Паркові зони з належним рівнем благоустрою та мережею майданчиків для відпочинку та занять фізкультурою організовуються навкруги ставу Кривов’яз і далі вздовж струмків в районі пров. Спартака, вул. Незалежності, вул. Богдана Хмельницького, в кварталі проектної садибної забудови по вул. Довгій та поблизу нових громадських об’єктів.

Також, з метою підвищення репрезентативної функції селища проектом передбачені території (9га) для розміщення об’єктів рекреації – туристичної бази в північній частині селища та баз відпочинку вздовж                 р. Лісогір, в південній.

Всього в межах селища з урахуванням його природного ландшафту,  генеральним планом намічено формування зелених насаджень загального користування загальною площею 15,65га.

Виробничі території складаються  з територій промисловості (промислові зони, промислові райони, групи підприємств, підприємства), інноваційного розвитку (технопарки, індустріальні парки), комунальних підприємств, транспортної інфраструктури, складської забудови.

Виходячи з масштабу населеного пункту, кількості підприємств, чисельності працюючих, для смт Срібне  прийнята структура виробничих зон у вигляді територіальних груп підприємств.

І. Північна виробнича група, площею 40,9га включає в себе території ТОВ «Обрій» (ферма ВРХ, тракторний стан, тощо). Генеральним планом передбачається розміщення сільськогосподарських підприємств, які займаються вирощування сільськогосподарської продукції.

ІІ. Північно-східна виробнича група, площею  33,6га формується за рахунок підприємств харчової промисловості (молокозавод, хлібзавод, харчокомбінат) та сільськогосподарського підприємства рослинницького профілю (СТОВ «Батьківщина»). На перспективу тут планується розмістити підприємства харчової промисловості та підприємства по зберіганню сільськогосподарської продукції, з дотриманням санітарних розривів до житлової забудови та пожежних розривів до лісу. По вул. Миру заплановано розмістити ділянку гаражів для постійного зберігання автотранспорту населення.

ІІІ. Південна виробнича група площею 11,3га, створюється з метою розвитку дрібнотоварного сільгоспвиробництва, а саме створення фермерських господарств рослинницького напрямку.

Крім того, на території недіючого цегельного заводу по вул. Миру планується розмістити підприємство з виробництва харчових продуктів з дотриманням нормативних санітарних розривів до існуючої житлової забудови.

Комунальні території. До цієї категорії віднесені кладовища, очисні споруди загальносплавної каналізації і дощової каналізації, сміттєзвалище.

В межах смт Срібне розташовано 2 кладовища – по вул. Шевченка площею 5,2га та в районі вул. Береговій, площею 0,05га. Рішенням виконкому Срібнянської РДА від 6 червня 1985 року центральне кладовище закрите.  На перспективу передбачено розширення діючого кладовища, яке розташоване за межами селища на виїзді в напрямку с. Тростянець та покриває розрахункову потребу місць захоронення.

Існуючий полігон твердих побутових відходів (площею 1,83га), примикає до північно-східної межі селища. Вивіз та знешкодження ТПВ буде здійснюватись на існуючому звалищі, що підлягає приведенню його до вимог сучасного полігону. Після повного відпрацювання полігону виконати його рекультивації з санацією території.

Планувальна організація території селища обумовлена транспортно-планувальним каркасом – головними транспортними магістралями та площами.

Перспективна планувальна структура формується шляхом розвитку  існуючої мережі вулиць, які доповнюються  мережею вулиць в районах нового житлово-громадського будівництва, створенням смуг велоруху та системи нових пішохідних зв’язків, які пов’язують між собою елементи ландшафтно-рекреаційної зони. В генеральному плані визначені наступні магістральні вулиці: Миру, Незалежності, Ярова, Шевченка, Садова, Гоголя, Калинова, Сонячна, Довга.

Модель перспективного  розвитку селища

Модель перспективної планувальної структури селища дає можливість планомірного розвитку усіх функціональних зон на віддалену перспективу у встановлених генеральним планом межах.

Основою організації системи є збалансований розвиток природно-ландшафтного та урбанізованого каркасів.

Природний каркас виконуватиме природоохоронну і рекреаційну функцію, урбанізований каркас – соціальну, побутову, виробничу функції.

Планувальну організацію території селища визначає урбанізований каркас - система головних магістральних вулиць. Природним обмеженням є значні за займаною площею території складного інженерно-будівельного характеру, вкриті зеленими насадженнями.

В моделі закладений потенційний резерв для подальшого містобудівного розвитку селища на віддалену перспективу. Враховуючи те, що смт Срібне є центром Срібнянської районної системи розселення та динамічний розвиток аграрної галузі української економіки в північно-східній частині селища розглянута можливість формування арготехнопарку на основі діючих сільськогосподарських підприємств. Переваги арготехнопарків, як однієї з форм співпраці держави та агробізнесу, полягають у тому, що вони дозволяють здійснювати апробацію й адаптацію наукових розробок відповідно до зональних умов та вимог сільськогосподарського виробництва. Так, у садівництві діяльність технопарку може бути сконцентрована на впроваджені інтенсивних технологій виробництва сертифікованого посадкового матеріалу, створенні маточних насаджень з використанням прогресивних технологій їх вирощування відповідно до зональних умов розміщення сільгосппідприємства. В рослинництві можливо створення селекційних станцій, де можливо здійснювати апробацію сортового складу районованих сільгоспкультур.

Крім цього, перспективна функціонально-планувальна модель передбачає створення історико-археологічних ландшафтних парків у місцях розташування археологічних пам’яток – Городища літописного міста Серебряного та Городища VI-III ст. Такі парки забезпечать не тільки охорону об’єктів культурної спадщини, але можуть виконувати музейні функції, створити умови для ознайомлення мешканців селища та туристів з об’єктами та елементами антропогенного, природно-антропогенного походження, які в цілому становлять виняткову археологічну, етнологічну, історичну цінність.

Охорона культурної спадщини.

З метою забезпечення збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини, традиційного характеру середовища смт Срібне Чернігівської області ПОГ «Інститут культурної спадщини» ВРОКСУ виконана науково-проектної робота з розробки «Історико-архітектурного опорного плану              смт Срібне Чернігівської області з визначенням меж і режимів використання зон охорони пам’яток та історичних ареалів» (м. Київ, 2018 р.).

Об’єкти, що репрезентують культурну спадщину селища, представлені пам’ятками (об’єктами) історії, археології та монументального мистецтва.

Загалом, на державному обліку у Срібному перебуває 7 пам’яток місцевого значення: 5 пам’яток історії, пам’ятка археології та пам’ятка монументального мистецтва.

Два об’єкта мають статус щойно виявлених об’єктів культурної спадщини – за видом історичний та археологічний.

Поза адміністративними межами селища розташовані пам’ятка археології – поселення «Заплава» та щойно виявлений об’єкт культурної спадщини – поселення «Ставок».

Виходячи з проведеної класифікації території селища за ступенем історико-культурної цінності визначена така номенклатура територій і зон охорони пам’яток:

- Території пам'яток.

- Охоронні зони дискретно розташованих пам’яток.

- Зони охорони археологічного культурного шару першої та другої категорії.

- Зона охоронюваного ландшафту.

Згідно з чинним законодавством ці території спеціально виділяються з метою захисту традиційного характеру середовища окремих пам'яток, комплексів (ансамблів).

Для зазначених територій та зон встановлені режими використання території, які мають забезпечити фізичне збереження, сприятливе візуальне сприйняття пам’яток, їх доцільне використання, впорядження (благоустрій) території.

Історичний ареал смт Срібне визначено у межах історичного ядра, від якого почало свій розвиток Срібне, а саме–території городища літописного міста Серебряного. Підставами для визначення меж історичного ареалу стали збереженість археологічного культурного шару, планувальної структури –двох ліній земляних фортифікаційних укріплень та ровів.

Межа історичного ареалу проходить по зовнішньому контуру другої лінії земляних укріплень городища.

Режими використання історичного ареалу визначаються режимами використання зон охорони пам'яток, установленими на території даного ареалу. У межах історичного ареалу пріоритетним напрямом містобудівної діяльності є збереження традиційного характеру середовища історичного ареалу, охорона і раціональне використання розташованих в його межах пам’яток і об’єктів культурної спадщини, збереження місто формуючої ролі культурної спадщини.

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних та ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт в історичному ареалі, надання дозволів на проведення робіт в історичному ареалі, погодження проектів відведення та надання земельних ділянок, погодження зміни землевласника, землекористувача в історичному ареалі здійснює відповідно до законодавства з охорони культурної спадщини центральний орган виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини (Міністерство культури України).

Соціальна інфраструктура

Пріоритетним напрямком розвитку соціальної інфраструктури визначено житлове будівництво та створення мережі об’єктів громадського обслуговування населення відповідно до нормативних вимог.

Генеральним планом передбачається забезпечення належних умов проживання мешканців селища. Передбачені обсяги житлового будівництва на розрахунковий етап генерального плану забезпечують житлом тих, що стоять на квартирному обліку (80 сімей).

Нове багатоквартирне житлове будівництво передбачається 4-5 поверхів включно. Враховуючи містобудівні умови розмір ділянок для садибного будівництва  становить 0,12га та 0,15га.

Щільність для багатоквартирної забудови прийнята для середньоповерхової забудови (4-5 поверхів) – 220-260 люд/га.  Для одноквартирної  (садибної) забудови з присадибними ділянками 1200м2 –6-7 ділянок/га та з присадибними ділянками 1500м2 –5-6 ділянок/га.

Обсяги та розселення населення в новому житловому фонді  розраховані, виходячи із середнього розміру квартири в багатоквартирній забудові близько 75м2 загальної площі (при середній житловій забезпеченості 30,5м2/люд) і садибного будинку 110м2, що дозволяє забезпечити комфортні умови проживання.

В структурі нового житлового будівництва частка багатоквартирної забудови – 37% і 63% займає одноквартирна садибна забудова. Техніко-економічні показники по площадках нового житлового будівництва наведені нижче в таблиці.

| Площадки житлової забудови | Техніко-економічні показники |
| --- | --- |
|  | Територія (га) | Чисельність населення (чол.) | Обсяги житлового фонду (м2) | Кількість квартир (од) |
| Багатоквартирна забудова: | 2,7 | 660 | 20100 | 264 |
| Площадка №1 (вул. Саполовича) | 2,7 | 660 | 20100 | 264 |
| Одноквартирна садибна забудова: | 50,2 | 780 | 34320 | 312 |
| Площадка №2 (вул.Польова, вул.Шкільна) | 9,5 | 170 | 7480 | 68 |
| Площадка №3 (вул. Довга) | 22,5 | 340 | 14960 | 136 |
| Вибіркова забудова | 6,5 | 95 | 4180 | 38 |
| Освоєння будівництвом не забудованих існуючих садибних ділянок, або тих, де розташовані аварійні та зруйновані будівлі | 11,7 | 175 | 7700 | 70 |
| Разом | 52,9 | 1440 | 54420 | 576 |

З урахуванням вищевказаного, обсяг житлового фонду селища на кінець розрахункового етапу генерального плану складе 150,0 тис.м2 загальної площі (1958 квартир), в тому числі питома вага багатоквартирного житлового фонду в загальному обсязі становитиме 23% (34,5 тис.м2 загальної площі, 573 квартир) та 77% (115,5 тис.м2 загальної площі, 1385 квартир) частка одноквартирного фонду. Чисельність населення в багатоквартирному житловому фонді буде складати 1,14 тис. осіб, в одноквартирному                   3,46 тис. осіб.

В генеральному плані виконано розрахунок щодо забезпечення населення смт Срібне усіма видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування відповідно до гарантованих державою соціальних стандартів, у відповідності з якими генеральним планом передбачається:

- розбудова мережі закладів дошкільної освіти - будівництво  закладу дошкільної освіти на 70 місць в кварталі нової садибної забудови по вул. Довга;

- будівництво дитячого центру дозвілля на 40 місць (з організацією спеціалізованих секцій позашкільної освіти) в кварталі нової забудови по вул. Довга;

- розміщення міжшкільного ресурсного центру на 200 місць в кварталі нової забудови по вул. Довга;

- будівництво територіального центру соціального обслуговування людей похилого віку та людей з інвалідністю на 140 місць по             вул. Миру;

- розміщення амбулаторій сімейної медицини в кварталах нової житлової забудови по вул. Саполовича та вул. Довга;

- розширення існуючих потужностей центральної районної лікарні до 90 ліжко місць;

- будівництво масових об’єктів фізкультури і спорту. Генпланом передбачається створення спортивного комплексу з басейном по вул. Миру розміщення спортивних майданчиків, тенісних кортів та інших спортивних споруд в зелених зонах нових житлових кварталів та у запропонованих генпланом ландшафтно-рекреаційних зонах.

- в сфері культури і дозвілля передбачається будівництво торгово-розважального центру  по вул. Миру;

- розміщення нових об’єктів торгівлі, підприємств громадського харчування та побутового обслуговування в нових громадських центрах обслуговування в кварталах існуючої та нової житлової і виробничої забудови.

Для  підвищення конкурентоспроможності селища на основі використання наявного рекреаційно-туристичного потенціалу в південній частині вздовж  р. Лисогір проектом передбачені території для створення рекреаційного комплексу з розміщенням баз відпочинку на 400 місць та організація зони проведення культурно-масових заходів (ярмарок, виставок, фестивалів) і розміщення туристичних баз, готелів на 400 місць в північній частині селища біля ставка Вирвихвіст.

Генеральним планом розроблено комплекс заходів щодо розвитку інженерно-транспортної інфраструктури та інженерної підготовки території, які передбачають:

По інженерній інфраструктурі:

Водопостачання. Згідно розрахунку потреба у воді на господарчо-питне водопостачання складе на розрахунковий строк – 842,94  м3/макс. добу. Для забезпечення сталого функціонування системи водопостачання селища генеральним планом визначені наступні  заходи:

- оновлення та затвердження даних по запасам підземних вод з залученням відповідних спеціалізованих закладів та організацій;

- нарощування продуктивності, технічне переозброєння та інтенсифікація роботи усіх елементів централізованої системи водопостачання до продуктивності 0,85тис.м3/добу;

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу: запровадження водозберiгаючих технологій, скорочення питомих витрат води на одиницю продукції, модернізація діючих та будівництво нових систем зворотного і повторного водопостачання, розроблення і здійснення кожним підприємством водозберiгаючих і водоохоронних заходів, удосконалення систем лімітування і моніторингу витрат і якості води;

- обладнання житлового фонду водомірними пристроями і регуляторами тиску, ліквідація втрат та непродуктивних витрат води тощо;

- повне обладнання житлового фонду системами водопостачання;

- здійснити будівництво нових водопровідних мереж в районах нової забудови;

- створення сучасної автоматизованої системи управління водогосподарським комплексом;

- вдосконалення системи подачі та розподілу води по території міста будівництвом нових та перекладкою або відновленням сучасними методами амортизованих водоводів і мереж, реконструкцією головних споруд, насосних станції тощо.

- розробка (коригування) спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водопостачання смтСрібне відповідно до рішень генерального плану селища по складу, кількості і розміщенню споживачів, встановлення повного складу першочергових і перспективних заходів і економічного механізму їх реалізації.

Відповідно до розрахункового водоспоживання  об’єм побутових стічних вод на розрахунковий етап складе – 888,50 м3/добу. Основними напрямками розвитку та модернізації системи каналізації селища в генеральному плані визначено:

- реконструкцію каналізаційних очисних споруд з впровадженням новітніх технологій;

- модернізацію системи водовідведення перекладкою амортизованих колекторів і мережі з використанням сучасних матеріалів з антикорозійною та абразивною стійкістю;

- будівництво локальних очисних споруд каналізації;

- будівництво мереж, насосних станцій і напірних колекторів у районах нової і існуючої неканалізованої забудови;

- заміна мереж каналізації;

- модернізація виробничої бази, удосконалення правових і економічних основ функціонування каналізаційного господарства.

- розробка (коригування) спеціалізованої проектної документації на реконструкцію і розвиток системи водовідведення смт Срібне відповідно до рішень генерального плану селища по складу, кількості і розміщенню споживачів, встановлення повного складу першочергових і перспективних заходів і економічного механізму реалізації їх.

Теплопостачання нової багатоквартирної забудови пропонується від систем поквартирного опалення або від модульних котелень, садибної забудови – від індивідуальних теплоустановок, підприємств та закладів обслуговування від власних джерел.

За результатами розрахунків, орієнтовна величина необхідного теплового потоку в цілому по селищу складе близько 14,59 МВт.

Газопостачання. Перспективний розвиток газифікації смт Срібне, намічається шляхом будівництва нового ГРП (ШРП) та прокладання 6,5 км газопроводів середнього тиску.

За результатами розрахунків, орієнтовна величина витрат природного газу в цілому по селищу складе близько 15,02 млн.м3/рік.

Електропостачання. На розрахунковий етап генерального плану Схема зовнішнього електропостачання селища залишається без змін. Джерелом електропостачання смт Срібне передбачається існуюча                     ПС 35/10кВ «Срібне». Згідно розрахунків cумарне споживання електроенергії на розрахунковий етап складе – 7,122 млн.кВт(год на рік, сумарне електричне навантаження 6,4 тис. кВт. Для забезпечення надійного електропостачання споживачів селища рекомендується проведення наступних заходів:

- передбачити спорудження необхідної кількості закритих трансформаторних підстанцій 10/0,4кВ (ТП-10/0,4кВ) розрахункової потужності;

- живлення запроектованих ТП передбачити від існуючих розподільчих мереж 10кВ. Кількість, потужність, місце розташування нових ТП-10/0,4кВ та схема підключення їх до розподільчих електричних мереж 10кВ вирішуються на подальших стадіях проектування згідно з технічними умовами енергопостачальної організації.

- проводити реконструкцію та розширення електричних мереж, заміну зношеного та морально застарілого обладнання, впроваджувати енергозберігаюче обладнання та технології.

По телефонізації та проводовому  мовленню  передбачається:

- 100% телефонізація населення. Розбудова телефонної мережі по селищу з подальшим підключенням до неї нових площадок забудови.

- забезпечення доступу населення до загальнодоступних телекомунікаційних послуг через створення і розвиток пунктів колективного доступу.

- 100% радіофікація населення шляхом відновлення мережі проводового мовлення по селищу;

- впровадження сучасних систем телевізійного мовлення.

Санітарне очищення. Відповідно до норм державних будівельних норм розрахунковий обсяг накопичення твердих побутових відходів та сміття з вулиць  на розрахунковий період генерального плану  складе  1,8 тис. т за рік. Основні заходи з розвитку системи санітарного очищення:

- охоплення усієї території селища (усіх споживачів)  централізованою планово-регулярною, планово-подвірною, планово-поквартирною системою санітарного очищення;

- впровадження системи роздільного збору відходів та інших заходів з метою зменшення обсягів вивезення та захоронення відходів;

- ліквідація існуючих несанкціонованих сміттєзвалищ та запобігання утворенню нових, рекультивація стихійних сміттєзвалищ;

- облаштування контейнерних майданчиків;

- створення умов для миття та дезобробки спецавтотранспорту та контейнерів;

- придбання необхідної кількості контейнерів (відповідно до спеціалізованого проекту - схеми санітарного очищення);

- придбання спецавтотранспорту (1сміттєвоз);

- реконструкція звалища в полігон ТПВ;

- будівництво сміттєперевантажувальної станції з сортувальним обладнанням.

По інженерній підготовці заплановано виконати.

- розчистку русел рік і струмків – 2,9 км;

- розчистка водних об’єктів  – 3,68 га;

- гідротехнічні водопропускні споруди /ГТС/, капремонт – 9 од.;

- захист території від підтоплення – 228,8 га;

- ліквідація заболоченостей – 0,53 га;

- благоустрій зон відпочинку на березі р. Лисогір (рекреація) – 0,6 га;

- протиерозійні заходи (ухили понад 15% ) –114,25 га;

- протиерозійні заходи (озеленення; ухили 8÷15% ) – 72,05 га;

- потенційно зсувонебезпечні – 146,47 га;

- проти яружні заходи – 3,87 га;

- проти просадні заходи – 10,74 га;

- ліквідація заболоченостей – 0,53 га;

- рекультивація порушених територій - 0,16 га.

Для сприяння пониженню рівня ґрунтових вод на прилеглих до заплав територіях необхідно проводити  регулярну розчистку русел річок Лисогір, Сріблянки та струмків  на загальній протяжності 2,9 км та  розчистку ставків на площі 3,68 га.

Генеральним планом розроблено принципову схему дощової каналізації, що передбачає  відведення дощових та талих вод в основному з території нової забудови та вулиць. Передбачається комбінований метод відведення дощових та талих вод:

- Відкритий спосіб: по спланованій поверхні до лотків проїзної частини вулиць з послідуючим їх відведенням через дощопроймальні колодязі до системи закритої дощової каналізації та відкритими водовідвідними лотками, канавами;

- Закритий спосіб: колекторами дощової (зливової) каналізації.

Зважаючи на вже складені умови формування поверхневого стоку, рельєф,  розділення проектної території  ярами та балками передбачено будівництво  окремих  локальних мереж дощової каналізації з будівництвом в кожній локальних очисних споруд. Схемою передбачено:

- будівництво  головних  колекторів дощової каналізації   – 8,1км;

- будівництво очисних споруд дощової каналізації локального типу на гирлових ділянках колекторів перед випуском стоків у водні об’єкти – 4 споруди.

По транспортній інфраструктурі. Проектні рішення направлені на удосконалення та подальший розвиток транспортної інфраструктури смт Срібне. На розрахунковий етап намічено будівництво нових вулиць, таких як: вул. Ярова, вул. Садова та вул. Сонячна. Загальна протяжність нового будівництва складе – 4,7км.

Проектом передбачено реконструкцію основних магістральних вулиць з доведенням ширини проїзної частини до нормативного показника 7,0-12,0метрів. Намічено реконструкцію на вулицях:

- вул. Миру довжиною 3,0км;

- вул. Незалежності довжиною 2,0км;

- вул. Шкільна довжиною 1,0км;

- вул. Ярова 0,6км;

- вул. Сонячна 0,1км;

- вул. Шевченка 1,6км;

- продовження вул. Миру (вихід на Тростянець) 0,5км.

Протяжність ділянок реконструкції вулиць складе – 8,8км.

На етап розрахунковий період для обслуговування парку автотранспорту (орієнтовно 2000 одиниць – приватні, державні автомобілі, вантажні, транзитний транспорт) функціонуючих АЗС і СТО достатньо.

На території  автозаправних станцій   передбачається  встановлення обладнання для заправки електромобілів (суперчарджері).

Для короткочасного зберігання приватних автомобілів населення, рекреантів  передбачена мережа автостоянок тимчасового зберігання  біля установ і підприємств обслуговування смт Срібне.

Індивідуальні легкові автомобілі (орієнтовно 1000 одиниць) власників, які мешкають в межах  садибної забудови,  передбачено зберігати  за місцем  їх проживання.

Індивідуальні легкові автомобілі  (орієнтовно 400 одиниць) власників, які мешкають в багатоквартирному житловому фонді,  передбачено зберігати у боксових гаражах зблокованих у центральній  та північно-східній частині селища по вул. Миру. Генеральним планом зарезервована територія 1,6га.

По охороні довкілля:

- упорядкування промислових сільськогосподарських територій, їх ландшафтний благоустрій;

- подальший розвиток промислових сільськогосподарських об’єктів в межах селища тільки для виробництв IІІ-V класу шкідливості.  Передбачити   розміщення чи розміщення нових  МТФ за межею  населеного   пункту,   або у   його   периферійній зоні із дотриманням вимог по СЗЗ;

- дотримання вимог щодо розміщення  комунальних об’єктів по нормативним санітарно-захисним зонам, їх озелененню та благоустрою.

- розробка  спеціалізованого проекту землеустрою з урахуванням наявної містобудівної документації  щодо подальшого  визначення прибережної  захисної  смуги річок Лисогір, Сріблянка та безіменних  потічків, руслових ставків із проведенням планувальної організації та ландшафтного благоустрою території;

- екологічне оздоровлення  потічків та ставків із виконанням комплексу гідротехнічних заходів, організація місцевих пляжів;

- забезпечення селища  централізованим водопостачанням, а також обрахування    кадастрових  запасів підземних питних вод;

- благоустрій першого поясу зон санітарної охорони   свердловин  підземних  питних вод;

- впровадження комплексу заходів щодо екологізації водогосподарського комплексу виробничих  підприємств, передбачених "Загальнодержавною програмою розвитку водного господарства України";

- розвиток   централізованої  каналізації, а також дощової каналізації для центральної частини селища;

- охоплення  території селищної  ради  планово-подвірною системою санітарної очистки;

- реалізація роздільного збору побутових відходів;

- подальше сортування  відходів на упорядкованому місцевому полігоні;

- упорядкування та ландшафтний благоустрій діючих  кладовищ традиційного захоронення.

- забезпечення нормативного акустичного стану магістральних вулиць    (вул. Миру, Шевченка, Садова, Незалежності) за  рахунок покращення дорожнього полотна та створення придорожніх захисних зелених насаджень;

- поліпшення стану і збереження існуючих, а також створення нових озеленених територій загального користування (парки, сквери);

- формування локальних місць рекреаційного використання (малих скверів), пляжів з їх благоустроєм та ландшафтною організацією;

- благоустрій та озеленення наявної системи нормативних СЗЗ сільськогосподарських  підприємств, із віднесенням їх до категорії спеціального призначення;

Основні заходи по реалізації рішень генерального плану

Для  реалізації основних  стратегічних цілей генерального плану по забезпеченню  розвитку селища на довгострокову перспективу  необхідно виконати наукові дослідження. містобудівні та проектні розробки по таких напрямках:

- Розробка стратегії комплексного соціально-економічного розвитку                  смт Срібне з урахуванням рішень генерального плану до 2038 року.

- Розробка землевпорядної документації по встановленню межі селища.

- Розробка детальних планів окремих частини території селища.

- Розробка місцевої програми по облаштуванню та благоустрою зон рекреаційного призначення на території селища.

- Розробка плану зонування території смт Срібне з планом червоних ліній.

- Розробка проектної документації з будівництва нових та реконструкції існуючих елементів магістрально-вуличної мережі.

- Коригування існуючих схем інженерного забезпечення селища у відповідності до нових навантажень і пропозицій щодо забезпечення стабільності експлуатації систем в цілому.

Основні показники генерального плану.

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан на 1.01.2018р | Етап 15-20р. (2038р) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Населення | тис. осіб. | 3,47 | 4,6 |
| 2 | Територія в межах міста, всього: | га | 723,0 | 804,0 |
| 2.1 | у т.ч.: Житлової забудови: | --//-- | 303,3 | 342,9 |
|  | садибної | --//-- | 292,1 | 329,0 |
|  | блокована | --//-- | 3,0 | 3,0 |
|  | багатоквартирної | --//-- | 8,2 | 10,9 |
| 2.2 | Громадської забудови | --//-- | 17,7 | 26,8 |
| 2.3 | Виробничої та складської 1) | --//-- | 33,8 | 92,3 |
| 2.4 | Комунальної | --//-- | 5,25 | 5,25 |
| 2.5 | Транспортної інфраструктури: | --//-- | 11,8 | 91,7 |
|  | у т.ч.: вулично-дорожньої мережі | --//-- | 11,72) | 91,63) |
|  | зовнішнього транспорту | --//-- | 0,1 | 0,1 |
| 2.6 | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої: |  | 190,85 | 187,45 |
|  | - зелених насаджень загального користування |  | 25,85 | 41,5 |
|  | з них природно-заповідного фонду |  | 25,8 | 25,8 |
|  | - інших озеленених територій |  | 165,0 | 113,95 |
|  | - спеціального призначення |  | - | 32,0 |
| 2.7 | Водних поверхонь | --//-- | 6,8 | 6,8 |
| 2.8 | Інші території | --//-- | 153,5 | 50,8 |
| 3 | Житловий фонд, всього | тис. м2 квартир | 93,3 1382 | 150,0 1958 |
| 3.1 | Розподіл житлового фонду по видах забудови: |  |  |
|  | садибна | тис. м2 квартир | 77,14 1031 | 113,24) 1343 |
|  | блокована | --//-- | 1,83 42 | 2,34) 42 |
|  | багатоквартирна | --//-- | 14,33 309 | 34,5 573 |
| 3.2 | Середня забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 26,9 | 32,6 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 квартир |  | 56,7 576 |
|  | садибне | --//-- |  | 36,534) 312 |
|  | багатоквартирне | --//-- |  | 20,174) 264 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 5 | Сфера обслуговування: |  |  |  |
|  | Заклади дошкільної освіти | місць | 80 | 150 |
|  | Заклади загальної середньої освіти | --//-- | 624 | 624 |
|  | Стаціонари усіх типів | ліжок | 67 | 90 |
|  | Заклади первинної і вторинної медичної допомоги (кабінети сімейних лікарів загальної практики, амбулаторії, поліклініки, тощо) | відвідувань за зміну | 90 | 130 |
|  | Пожежно-рятувальні підрозділи | об’єкт пож. авт. | 1 2 | 1 2 |
| 6 | Вулично-дорожня мережа та транспорт населеного пункту |
|  | Загальна довжина мережі магістральних вулиць | км | 10,0 | 16,5 |
|  | Щільність магістральної вуличної мережі | км/км2 | 1,4 | 2,2 |
|  | Загальний рівень автомобілізації | од./тис. осіб | 230 | 320 |
|  | у т.ч. рівень автомобілізації легкового автотранспорту | --//-- | 220 | 300 |
|  | Кількість індивідуальних легкових автомобілів | одиниць | 700 | 1500 |
|  | Кількість місць зберігання автомашин мешканців смт Срібне: - в межах садибної забудови - боксові гаражі зблоковані | машино-місць --//-- --//-- | 700 700 - | 1400 1000 400 |
|  | Протяжність лінії руху приміського автобусу по вісі вулиць | км | 5,5 | 5,5 |
| 7 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
| 7.1 | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис.м3/ добу | 0,26 | 1,26 |
|  | Потужність головних споруд водопроводу | --//-- | 1,02 | 1,26 |
| 7.2 | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/ добу | - | 0,89 |
|  | Потужність очисних споруд | --//-- | 0,60 | 0,90 |
| 7.3 | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВт(год. на рік | 4,78 | 7,122 |
|  | Сумарне електричне навантаження | тис.кВт. | н/д | 6,4 |
| 7.4 | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | 8,42 | 8,42 |
|  | Подача тепла, всього | --//-- | 0,805) | 14,59 |
| 7.5 | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн.м3/год | н.д. | 15,02 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Регулювання русел рік, струмків (розчистка) струмків (розчистка) | км | - | 2,9 |
|  | Розчистка існуючих водних об’єктів (ставків, озер) ін.) | га | - | 3,68 |
|  | Влаштування зони відпочинку (благоустрій пляжу) | га | - | 0,6 |
|  | Греблі та гідротехнічні водопропускні споруди(капремонт) | об'єкт | - | 9 |
|  | Захист від підтоплення (території заплав рік, струмків) | га | - | 228,8 |
|  | Ліквідація заболоченостей | га | - | 0,53 |
|  | Протиерозійні заходи (ухили 8-15%) | га | - | 72,05 |
|  | Протиерозійні заходи (понад 15%) | га | - | 114,25 |
|  | Проти яружні заходи | га | - | 3,87 |
|  | Проти зсувонебезпечні заходи | га | - | 146,47 |
|  | Проти просадні заходи | га | - | 10,74 |
|  | Рекультивація порушених територій | га | - | 0,16 |
|  | Дощова каналізація | км | - | 8,1 |
|  | Локальні очисні споруди дощової каналізації | споруд | - | 4 |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів | тис. т/рік | - | 1,8 |
|  | Сміттєзвалище | га | 1,83 | - |
|  | Полігон | га | - | 1,83 |

1) з урахуванням сільськогосподарських підприємств;2)тверде покриття; 3)в червоних лініях;4) з урахуванням добудови існуючих будинків та реконструкції аварійного і застарілого фонду; 5) наведено дані по споживачах централізованої системи теплопостачання.